|  | Instrução de Trabalho |
| --- | --- |
| Titulo: RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NAS CANALETAS PLUVIAIS |
| Rev | Data | Folha | Descrição | Elaborado | Verificado | Aprovado |
| 0 | 11/06/04 | - | Emissão Inicial |  |  |  |
| 1 | 30/08/04 | - | Revisão Geral |  |  |  |
| 2 | 16/09/05 | 3 | Revisão do item 4.1 e seus sub-itens |  |  |  |
| 3 | 18/12/06 | - | Revisão do item 4.1 e seus sub-itens |  |  |  |
| 4 | 02/10/07 | - | Revisão dos sub-itens 4.1.1 a 4.1.5; extinção do sub-item 4.1.6; alteração do sub-item 5.1 | Julio Cesar | Izabelle | Julio Cesar |
| Documento IT-AMB-10 |  |
| Revisão | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Data 02/10/2007 | Folha 01/04 |  |

- Finalidade:

Considerando a existência das canaletas de águas pluviais para escoamento das águas residuárias e/ou de precipitação.

Considerando a existência  do Porto Público que opera o carregamento de navios graneleiros ao lado do perímetro do Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A, onde derivado desta atividade é lançado sobre o pátio do TCP pequenas quantidades de farelos de grãos de forma sistemática.

Considerando ainda a existência de uma instrução de trabalho que é obedecida para a varreção do pátio, bem como de coleta seletiva dos resíduos.

O TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A. resolve estabelecer a presente Instrução de Trabalho para regular esta geração de resíduo bem como a sua destinação final.

- Abrangência:

Manutenção -  Que será o setor responsável pela execução da atividade de limpeza e desobstrução das canaletas pluviais.

Coordenação de Gestão Ambiental - Que será a responsável perante a APPA / IAP- para acompanhar / sugerir soluções e/ou participar de projetos conjuntos para oferecer destino ao resíduo sólido derivado da operação de carga de uma embarcação graneleira, e ainda garantir a execução das análises físico/químicas das amostras das águas residuárias do TCP, oriundas da canaleta de água pluvial.

- Definições:

  - Aspecto Ambiental -  Elemento das atividades ou serviços do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A que pode interagir com o meio ambiente

  - Impacto Ambiental -  Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades do TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A

  - Descarte -  Processo organizado e planejado pelo qual o TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A dispõem sobre os resíduos sólidos e líquidos derivados de suas atividades ou serviços e que são considerados nocivos ao meio ambiente.

  - Resíduo Sólido – É todo aquele material gerado durante as operações das atividades do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A, e que pode ter sido originado a partir de:

- Operação dos equipamentos.

- Abastecimento dos equipamentos

- Manutenção do parque de máquinas e edificações

- Armazenagem e movimentação de contêineres e/ou cargas soltas.

- Coleta seletiva de resíduos.

- Depósito de material orgânico em canaletas pluviais derivado da operação de carga de embarcações graneleiras.

  - Resíduo Líquido -  É todo aquele material gerado durante as operações  e atividades do TCP- Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A, e que pode ter sido originado a partir de:

- Lavação dos equipamentos utilizados nas operações

- Lavação de contêineres efetuada por terceiros

- Vazamento de produtos líquidos armazenados em contêineres.

- Carregamento de águas pluviais pelas canaletas pluviais do pátio.

  - APPA -  Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.

  - IAP -  Instituto Ambiental do Paraná.

- Instruções:

  - O lançamento contínuo de pequenas quantidades de farelos nas canaletas pluviais enseja a necessidade de desobstrução das mesmas.

4.1.1- O setor de manutenção do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá

S/A promoverá sempre que julgar necessário a limpeza e desobstrução

das canaletas pluviais.

4.1.2 – Os materiais coletado serão acondicionado em container específico para estes fins.

4.1.3- Haverá necessidade de obter uma amostra do material depositado e

enviá-lo para análise laboratorial com o objetivo de julgar o grau de                                       contaminação (percentual de material oleoso e/ou perigoso contido no material).

4.1.4 – Após classificação do resíduo analisado (classe), este material deverá:

4.1.4.1- Ser encaminhado para os aterros sanitários que estão   preparados para receber material classe 2, caso seja este o resultado da análise.

4.1.4.2 – Se o resultado da amostra considerar o resíduo como “classe 1 – Perigoso”, iniciar a remoção para aterro sanitário qualificado para esta classe.

4.1.5- A atividade de desobstrução das canaletas obedecerá a critérios próprios

como  seleção  de  mão-de-obra  interna  ou  externa para a execução da

atividade.

  - O Coordenador de Gestão Ambiental do TCP- Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A, contribuirá, sempre quando possível e aplicável, de trabalhos conjuntos com a APPA e o IAP no sentido de minimizar as ações da atividade portuária de carga de navio graneleiro e/ou oferecer o destino final adequado para os resíduos gerados daquela atividade.

Considerações Gerais

A desobstrução das canaletas pluviais é considerada um aspecto ambiental muito relevante, pois a sedimentação dos farelos agrega outros resíduos que são nocivos ao meio ambiente. A retirada deste sedimento evita que a contaminação atinja a Baía de Paranaguá, afetando o ecossistema local.

A interação em trabalhos com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, bem como com o Instituto Ambiental do Paraná, garantirão que o assunto possa ser lembrado e discutido e o passivo ambiental gerado com a atividade de carga de embarcações graneleiras possa ser minimizado e adequadamente tratado.

É desta forma que o TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá encontrou para que os resíduos depositados nas canaletas pluviais possam ser devidamente tratados minizando o impacto ambiental por eles gerados.

- Responsabilidades:

  - Desobstrução das canaletas pluviais ..................................................Manutenção

  - Ações com a APPA e o IAP.................................................... Coordenação SGA

  - Garantir a execução de ações viáveis com a APPA e o IAP ...................Diretoria

- Anexos:

Não aplicável.

# Text boxes

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 4 ]