|  | Instrução de Trabalho |
| --- | --- |
| Titulo: DESCARTE DE TOALHAS / PANOS / SERRAGEM CONTAMINADOS |
| Rev | Data | Folha | Descrição | Elaborado | Verificado | Aprovado |
| 0 | 09/06/04 | - | Emissão Inicial |  |  |  |
| 1 | 30/08/04 | - | Revisão Geral |  |  |  |
| 2 | 19/09/05 | 4 e 5 | Incluído o item 5.5 e alterado o item responsabilidades |  |  |  |
| 3 | 27/09/07 | 3 e 4 | Criado o novo item 4.2; alterado os itens 4.1; 4.3; 4.4.2; 4.4.3 e subtraído a “nota” do item 4.6 |  |  |  |
| 4 | 07/08/08 |  | Revisão Geral | Izabelle | Júlio César | Júlio César |
| Documento IT-AMB-05 |  |
| Revisão | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Data 07/08/2008 | Folha 01/05 |  |

- Finalidade:

Garantir que o descarte de Toalhas / panos contaminados por sua utilização durante a realização das atividades e serviços prestados pelo TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A possam ter um destino adequado e ser remanufaturado como matéria-prima em vários processos industriais, gerando produtos finais com emissão zero de subprodutos, com aproveitamento integral dos resíduos por ele gerados, resultando na solução definitiva do problema ambiental antes existente.

A  contratação  de  uma  empresa  especializada nesta matéria é a  forma que o TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A encontrou para garantir a execução da sua Política Ambiental que é minimizar os Impactos Ambientais resultantes de suas operações e realização dos serviços.

Portanto, a presente Instrução de Trabalho visa regulamentar o eficiente cumprimento para o descarte de toalhas / panos contaminados.

- Abrangência:

Operações Terrestres / Marítimas – Que são os responsáveis pela execução das atividades de carga / descarga de contêineres, movimentação e armazenagem.

Manutenção -  Que serão os responsáveis pelas manutenções preventivas / corretivas das máquinas e equipamentos utilizados para a realização das atividades e serviços.

Almoxarifado – Que serão os responsáveis pela manipulação/entrega/recepão das toalhas / panos limpos e contaminados.

Administração da Manutenção -  Que serão os responsáveis pelo planejamento e controle das atividades de remessa de lotes de toalhas e panos contaminados à empresa especializada pela destinação final e reciclagem.

- Definições:

  - Aspecto Ambiental -  Elemento das atividades ou serviços do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A que pode interagir com o meio ambiente

  - Impacto Ambiental -  Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades do TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A

  - Descarte -  Processo organizado e planejado pelo qual o TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A dispõe sobre os resíduos sólidos e líquidos derivados de suas atividades ou serviços e que são considerados nocivos ao meio ambiente.

  - Toalha / pano Contaminado -   É aquele artefato de pano que foi utilizado para absorver pequenas quantidades de óleo ou derivados de petróleo impregnados em máquinas e equipamentos, ou durante a manutenção corretiva e preventiva para facilitar a operação de substituição/conserto da peça danificada, bem como para a absorção do material líquido impregnado no corpo do trabalhador durante a realização das suas atividades.

- Instruções:

  - As toalhas/panos destinados à operação/manutenção de máquinas estarão disponíveis no almoxarifado e/ou estarão à disposição na sala de apoio administrativo aos operadores de equipamentos situado na manutenção, nesta situação após a sua utilização, o Operador deverá depositar a toalha/pano contaminado no recipiente apropriado que está localizado no setor de manutenção, quando for entregar as chaves do equipamento.

  - À equipe de técnicos da manutenção, também será oferecido o material para auxílio nas suas atividades. Toda a vez que houver necessidade de substituição de toalhas novas por contaminadas, estas deverão ser depositadas no recipiente disponível no setor de manutenção e requisitada novas ao almoxarifado. As toalhas e panos contaminados durante a jornada de trabalho, deverão ser guardadas em poder do técnico até o final de sua jornada, para proceder conforme explicado.

  - A serragem estará disponível no setor de Manutenção para ser utilizada na absorção de óleo e outros produtos proveniente de vazamento em equipamentos/outros.

  - As toalhas/panos e a serragem após o uso deverão ser depositados em local seco e coberto, acondicionados em tambores separados e fechados,  localizado dentro da oficina. Uma vez completo o seu conteúdo, deverá ser inventariado (pesado-kg) para posterior preenchimento do MTR e transferido à Central de resíduos onde aguardará o seu despacho definitivo para o local de destinação final.

4.2.1- É responsabilidade do setor de Almoxarifado, zelar pela correta utilização

do local de armazenagem das toalhas/panos contaminados e serragem.

4.3.1- As toalhas/panos contaminados  depositados  em  recipientes  que  estão

disponíveis     pelo     Terminal,     serão     coletados     pela    equipe    de

higienização e acondicionados na manutenção.

  - O Aux. de Serviços Gerais deverá notificar o setor de Compras, que é o responsável pela administração da coleta das toalhas/panos contaminados por empresa especializada em reciclar/destruir esta categoria de resíduos, a intervalos regulares ou quando a capacidade de armazenagem dos mesmos estiver em sua capacidade plena.

  - O setor de Compras solicitará a coleta dos resíduos para a empresa especializada no Transporte, que levará estes resíduos até a empresa contratada para realizar a destinação final.

  - O setor de Compras confeccionará o MTR para ser entregue a empresa que fará o transporte destes filtros até a empresa responsável pela destinação final.

  - O setor de Compras fará o acompanhamento do processo de envio dos filtros e comprovará a destinação final destas por meio do Certificado de Destinação Final que será enviado pela empresa responsável.

  - Após o recebimento do CDF, o setor de Compras irá compará-lo com o MTR para ver se a quantidade enviada é a mesma quantidade que consta no certificado, comprovando a destinação adequada do material enviado. Caso isso não seja verdadeiro, deverá entrar em contato com a empresa responsável para solucionar este problema.

4.11 – O      setor    de    Compras     supervisionará    a  atividade de descarte   de   toalhas/panos  contaminados   e serragem em    to todas   as  suas    fases   a    partir   da

coleta    das   toalhas / panos  contaminados inservíveis pela empresa especializada

pela  destinação  final.

  - É responsabilidade do setor de Compras de Manutenção manter arquivados os documentos que evidenciem o relacionamento com o prestador de serviços de Transporte e Destinação Final (MTR, CDF, e-mails) dos filtros inservíveis.

  - É  responsabilidade  da  coordenação  do  SGA manter cópia dos documentos ambientais da empresa Transportadora e da empresa de Destinação Final, necessários para a comprovação da qualificação destas empresas para a atividade que estão desenvolvendo.

- 4.14 - O setor de manutenção tem como atribuição principal inventariar todas as toalhas/panos contaminados que são consideradas inservíveis, para efeito de atendimento legal e prestação de contas com o IBAMA, quando da renovação da sua licença como fonte potencialmente poluidora.  Desta forma existe a formação de um inventário de todas estes resíduos manuseados e que são estocados. Fica portanto, ressalvado a possibilidade da entrega feita aos operadores de equipamentos deste tipo de material não ser devolvido no final da jornada de trabalho conforme foi definido anteriormente, portanto, o inventário a ser formado pela Administração de manutenção incluirá apenas os resíduos produzidos pela equipe de manutenção. Será este o inventário a ser apresentado ao IBAMA.

  - Anualmente a Coordenação do SGA deverá entregar o Inventário de Resíduos Sólidos ao IBAMA.

Considerações Gerais

Esta forma escolhida pelo TCP – Terminal de Conêineres de Paranaguá S/A para tratar os resíduos de toalhas e panos contaminados, exime a sua responsabilidade direta pelo tratamento cabal dos mesmos.

Com a contratação da empresa especializada nesta atividade estamos convictos de estarmos atendendo eficazmente o controle sobre a geração deste tipo de resíduo, garantindo que o material depositado antes de sua reciclagem venha a acarretar  danos a terceiros ou ao meio ambiente.

- Responsabilidades:

  - Descarte em recipientes apropriados de toalhas e panos contaminados....................................................Todos os funcionários envolvidos

  - Armazenar e acondicionar toalhas/panos contaminados e serragem .........................................................................................Aux. de Serviços Gerais

  - Inventariar os filtros em Planilhas............................................Adm. Manutenção

  - Recolher toalhas/panos contaminados dos recipicientes...……..…Almoxarifado

  - Solicitar a coleta dos resíduos..................................................................Compras

  - Confeccionar o MTR...............................................................................Compras

  - Acompanhar o processo de envio do resíduos.........................................Compras

  - Manter arquivados os documentos que evidenciem o relacionamento com o prestador de serviços................................................................................Compras

  - Manter cópia dos documentos ambientais da empresa Transportadora e da empresa de Destinação Final...............................................Coordenação do SGA

- Anexos:

Não aplicável.

# Text boxes

[ 2]

[ 4]

[ 3]

[ 3]

[ 3]

[ 3]

[ 4 ]

[ 4 ]

[3]

[2]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 4]

[ 4]

[ 4]

[ 4 ]