## Programa de Auditoria Ambiental

### Impactos relacionados

O Plano de Auditoria Ambiental do TCP a ser conduzido por ocasião da implantação e operação da expansão do cais leste e do terminal com um todo, definirá o processo gerencial a ser adotado para verificar o atendimento da execução dos diversos sub-sistemas de gerenciamento ambiental implementados.

### Objetivos

O Programa de Auditoria Ambiental tem como objetivos a verificação do cumprimento de aspectos tais como:

- Legislação ambiental aplicável ao Terminal de Contêineres;

- Avaliação do desempenho do sistema de gestão ambiental em elementos tais como:

  - Definição de aspectos/impactos;

  - Implementação de procedimentos para eliminação/mitigação dos impactos significativos;

  - Treinamento de colaboradores diretos e indiretos envolvidos com as operações de expansão do cais e operação do terminal como um todo;

  - Definição, instalação e condução de planos de ações corretivas para não-conformidades verificadas.

É aplicável ao TCP auditoria ambiental bianual, criada pela lei federal No. 9966/00, e regulamentada por resoluções do Conama e portarias do Ministério do Meio Ambiente.

“Art 9º As entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias e os proprietários ou operadores de plataformas e suas instalações de apoio deverão auditorias ambientais bienais, independentes, com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental em suas unidades.”

Possui como produtos o relatório de auditoria ambiental e o plano de ação, os quais devem ser apresentados ao órgão ambiental competente.

### Inter-relação com outros programas

A inter-relação deste programa com os demais é apresentada na tabela a seguir:

| Programas | Inter-relação |
| --- | --- |
| Plano Ambiental de Construção | Proporcionará a verificação de elementos típicos e derivados do Levantamento de todos os Aspectos Ambientais Significativos; Examinará a eficácia da gestão de resíduos na fase de instalação da obra de expansão do cais leste e operação do Terminal como um todo; o monitoramento dos efluentes líquidos; o controle das atividades de treinamento dos colaboradores envolvidos direta e indiretamente na obra e; verificará as o cumprimento das atividades de desmobilização da obra (envolvendo a estrutura física e resíduos remanescentes). |
| Monitoramento da Biota Aquática e bioindicadores. | Proporcionará o acompanhamento dos trabalhos de análise qualidade da água e dos organismos marinhos na baía de Paranaguá, contribuindo na identificação de alterações provenientes das atividades portuárias. |
| Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS na fase de operação. | Contribuirá na gestão de resíduos sólidos por meio da verificação da efetividade do cumprimento das diversas fases da cadeia logística até a fase de destruição final e/ou depósito/reaproveitamento dos resíduos. |
| Gerenciamento de Efluentes na fase de Operação. | Proporcionará a condição de verificação de atendimento da Resolução CONAMA No. 357 na atividade em que a empresa gera efluentes oriundos de lavação e contêineres. |
| Gerenciamento de Emissões Atmosféricas. | Auxiliará na determinação da eficácia do sistema de manutenção de motores a combustão da frota de equipamentos conforme procedimentos internos do terminal. |
| Gerenciamento da Emissão de Ruídos. | Avaliar o atendimento das NBR´s 10151/00 e, 10152/00. |
| Monitoramento da Qualidade das Águas, conforme Resolução CONAMA No. 357 | Permitirá a verificação do monitoramento da qualidade das águas da Baia de Paranaguá na área direta de influência da empresa, investigando a adequação aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA No. 357. |
| Verificação do Gerenciamento da Água de Lastro dos Navios. | Observar o atendimento do Programa no que diz respeito ao repasse às embarcações de orientações sobre o conteúdo da NORMAM No. 20 e verificar a forma de interação com os embarcados quanto a atividade de lastro que são executadas. |
| Gerenciamento de Riscos | Verificar se os cenários estabelecidos no Programa foram convertidos em procedimentos que propiciem ações de mitigação em situações emergenciais do Terminal. |
| Comunicação Social | Verificar se o Programa reúne evidências que tenham proporcionado a geração de conhecimento aos colaboradores diretos e indiretos sobre nossas operações portuárias e seus aspectos/impactos ambientais. |
| Educação Ambiental | Constatará a aplicação de atividades de educação ambiental aos colaboradores diretos e indiretos entre partes interessadas, sobre temas ambientais de destaque e específicos a cada população. |

### Abrangência

A implantação e operação do Cais Leste e todo o Terminal de Contêineres de Paranaguá – TCP, incluindo as partes interessadas que interagem com suas operações.

### Metodologia

As auditorias ambientais deverão ser realizadas segundos os seguintes instrumentos:

- Resolução CONAMA No. 306 de 05 de julho de 2002, que estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para a realização de auditorias ambientais;

- A NBR ISO 14001:2004 que visa prover a empresa de elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz e a alcançar seus objetivos ambientais. Esta norma especifica os requisitos para a elaboração e implantação do sistema de gestão ambiental e seus objetivos que levem em consideração requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais significativos, totalmente compatível com a Resolução CONAMA No. 306 em seus elementos.

#### Materiais e equipe

Materiais:

- Não se aplica.

Equipe:

- Coordenador de Gestão Ambiental do TCP;

- Assistente de Gestão Ambiental do TCP;

- Auditor Líder da empresa contratada para conduzir a auditoria

ambiental;

- Auditor da empresa contratada para conduzir a auditoria ambiental.

### Ações de monitoramento e controle

O Programa mostra as diretrizes para a realização de auditorias ambientais durante as fases de Instalação e Operação da ampliação do cais leste, bem como o terminal como um todo, onde consistirá na verificação da implementação de sistemáticas já adotadas na empresa através da implantação e manutenção do SGA segundo a NBR ISO 14001:2004, sob a ótica da Resolução CONAMA No. 306.

As auditorias serão promovidas de acordo com a metodologia da NBR ISO 14001, através dos diversos procedimentos operacionais implementados no terminal, que refletem o Anexo II da Resolução CONAMA No. 306.

1.1.6.1 – Atividades Propostas

As ações de auditoria deverão envolver uma análise das evidências objetivas que permitam determinar se o Terminal de Contêineres de Paranaguá atende aos requisitos estabelecidos na Resolução CONAMA No. 306, uma vez que o Programa de Auditoria será orientado e conduzido pela Norma NBR ISO 14001:2004. As constatações de não conformidade devem ser documentadas de forma absoluta e acompanhadas de evidências objetivas de auditoria e deverão ser objeto de um plano de ação corretiva.

1.1.6.2– Critérios da ações e controle

Quanto ao cumprimento da legislação ambiental aplicável, a auditoria envolverá, entre outros:

- Identificação da legislação ambiental federal, estadual e municipal, bem como das ordens de serviços ambientais vigentes aplicáveis na APPA- Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – Autoridade Portuária;

- Verificação da conformidade das instalações do terminal com as leis e normas ambientais vigentes;

- Identificação da existência e validade das licenças ambientais;

- Verificação do cumprimento das condições estabelecidas nas licenças ambientais;

- Identificação da existência dos acordos e compromissos, tais como termos de compromisso ambiental e/ou termos de ajustamento de conduta ambiental e eventuais planos de ação definidos na Resolução CONAMA No. 306;

- Verificação do cumprimento das obrigações assumidas no que se refere ao item anterior.

Com relação a avaliação do desempenho da gestão ambiental, a auditoria envolverá, entre outros:

- Verificação da existência de uma política ambiental documentada, implementada, mantida e difundida a todas as pessoas que estejam trabalhando no Terminal de Contêineres de Paranaguá, incluindo funcionários de empresas terceirizadas;

- Verificação da adequabilidade da política ambiental com relação à natureza, escala e impactos ambientais do terminal, e quanto ao comprometimento da mesma com a prevenção da poluição, com a melhoria continua e com o atendimento da legislação ambiental aplicável;

- Verificação da existência e implementação de procedimento que propiciem a identificação e o acesso à legislação ambiental e outros requisitos aplicáveis;

- Identificação e atendimento dos objetivos e metas ambientais das instalações e a verificação se os mesmos levam em conta a legislação ambiental e o princípio da prevenção da poluição, quando aplicável;

- Verificação da existência e implementação de procedimentos para identificar os aspectos ambientais significativos das atividades, produtos e serviços, bem como a adequação dos mesmos;

- Verificação da existência e implementação de procedimentos e registros da operação e manutenção das atividades/equipamentos relacionados com os aspectos ambientais significativos;

- Identificação e implementação de planos de inspeções técnicas para avaliação das condições de operação e manutenção das instalações e equipamentos relacionados com os aspectos ambientais significativos;

- Identificação e implementação dos procedimentos para comunicação interna e externa com as partes interessadas;

- Verificação dos registros de monitoramento e medições das fontes de emissões para o meio ambiente ou para os sistemas de coleta e tratamento de efluentes sólidos, líquido e gasoso;

- Existência de planos de gerenciamento de riscos;

- Existência de plano de emergência individual e registro dos treinamentos e simulações por ele previstos;

- Verificação dos registros de ocorrência de acidentes;

- Verificação da existência e implementação de mecanismos e registros para a análise crítica periódica do desempenho ambiental e sistema de auditorias internas;

- Verificação da existência de definição de responsabilidades relativas aos aspectos ambientais significativos;

- Existência de registros da capacitação do pessoal cujas tarefas possam resultar em impacto significativo sobre o meio ambiente;

- Existência de mecanismos de controle de documentos;

- Existência de procedimentos e registros na ocorrência de não-conformidades ambientais;

- Verificação das condições de manipulação, estocagem e transporte de produtos que possam causar danos ao meio ambiente.

1.1.6.3– Conteúdo do Relatório de Auditoria

O Plano de Auditoria deverá conter:

- Escopo: para descrever a extensão e os limites de localização física e de atividades do Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A.

- Preparação da auditoria, considerando:

- Definição e análise da documentação;

- Prévia das instalações do terminal a serem auditadas;

- Formação da equipe de auditores;

- Definição das atribuições dos auditores

- Execução da auditoria, considerando:

- Entrevistas com os gestores e os responsáveis pelas atividades e funções da instalação;

- Inspeções e vistorias nas instalações;

- Análise de informações e documentos;

- Análise das observações e constatações;

- Definição das conclusões da auditoria;

- Consulta prévia aos órgãos ambientais competentes a fim de verificar o histórico de incidentes ambientais, inclusive de seus desdobramentos jurídico-administrativos, e dos cadastros ambientais;

- Elaboração do relatório final.

1.1.6.4– Conteúdo do Relatório de Auditoria

O relatório de Auditoria deverá conter, no mínimo:

- Composição da equipe auditora e respectivas atribuições;

- Identificação do terminal e das instalações auditadas;

- Descrição das atividades das instalações;

- Objetivos, escopo e plano de auditoria estabelecida;

- Período coberto pela auditoria;

- Sumário e metodologia do processo de auditoria;

- Lista de documentos legais, normas e regulamentos de referência;

- Lista de documentos analisados e unidades auditadas;

- Lista de pessoas contatadas durante a auditoria e respectivas atribuições;

- Constatações da auditoria;

- Conclusões da auditoria, incluindo as constatações de conformidades e não-conformidades em relação aos critérios estabelecidos e avaliação da capacidade do terminal em assegurar a contínua adequação aos critérios estabelecidos

1.1.6.5– Conteúdo do Plano de Ação

O Plano de Ação deverá conter no mínimo:

- Ações corretivas e preventivas associadas as não-conformidades e deficiências identificadas na auditoria ambiental;

- Prazos estabelecidos para implementação das ações previstas;

- Indicação da área do terminal responsável pelo cumprimento dos prazos estabelecidos;

- Prazos estabelecidos para as avaliações do cumprimento das ações do plano e seus respectivos relatórios;

### Cronograma

A auditoria Conama 306 será realizado no mínimo a cada dois anos, em tempo hábil para que os respectivos relatórios de auditoria e planos de ação sejam apresentados ao órgão ambiental competente e incluídos no processo de licenciamento ambiental.

### Desempenho esperado

Com a implementação do Programa de Auditoria Ambiental será possível:

- Identificar e registrar conformidades; não-conformidades; oportunidades de melhoria; Observações diversas; correções das não-conformidades;

- Fornecer subsídios sobre a performance da condução dos diversos programas ambientais em andamento e implementados, bem como efetivar ações de melhoria verificados;

- Acompanhar a eficácia dos diversos procedimentos que visam a minimização dos impactos resultados das nossas operações.

### Responsabilidades

TCP, através da sua gerência de meio ambiente

### Equipe técnica responsável pela elaboração do programa

- Luiz Carlos Narok (Administrador de Empresas com especialização em Meio Ambiente e Gestão de Pessoas);

- Cinthia Rosa de Oliveira (Administradora de Empresas com especialização em Meio Ambiente)

-  Equipe de auditores externos da empresa terceirizada escolhida para a condução das auditorias.