## Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas

### Impactos relacionados

Alteração na qualidade do ar.

### Objetivos

Estabelecer ações para minimizar a ocorrência de emissões atmosféricas nas obras e operações do Terminal, evitando assim as emissões atmosféricas fora de padrão tanto na fase de construção do cais leste quanto operação do terminal.

### Inter-relação com outros programas

A inter-relação deste programa com os demais é apresentada na tabela a seguir:

| Programas | Inter-relação |
| --- | --- |
| Plano Ambiental de Construção | Garantir o controle e monitoramento das emissões atmosféricas na fase de construção; treinamento dos colaboradores envolvidos direta e indiretamente na obra para com o correto uso dos equipamentos. |
| Auditoria Ambiental | Avaliar o atendimento aos parâmetros legais |
| Comunicação Social | Manter um canal de comunicação entre a empresa e os diversos segmentos envolvidos incluindo a população em geral das ações efetuadas pelo terminal relacionadas ao controle das emissões atmosféricas. |
| Educação Ambiental | Socializar informações relevantes aos colaboradores diretos e partes interessadas, sobre os procedimentos, divulgando nossas práticas ambientais neste tema, bem como divulgando resultados alcançados. |

### Abrangência

Terminal de Contêineres de Paranaguá – TCP, incluindo as partes interessadas que interagem com suas operações e dentro do seu perímetro físico.

### Metodologia

As atividades portuárias e obras realizadas em um Terminal de Contêineres geram ou podem gerar emissões atmosféricas através da movimentação de equipamentos e veículos vinculados.

Caminhões e equipamentos movidos a diesel geram emissões atmosféricas, tais como materiais particulados suspensos das vias de circulação e gases (monóxido e dióxido de carbono e oxido de nitrogênio) provenientes da combustão dos motores.

A auto-fiscalização de emissões de veículos e equipamentos a diesel é, portanto, uma medida que consiste na implantação do conceito de gestão ambiental na fiscalização de veículos e equipamentos. Suas metas e prioridades são:

- Controle da emissão de fumaça preta dos veículos em circulação e equipamentos para atendimento à legislação ambiental em vigor;

- Redução do consumo de combustível;

- Educação ambiental e treinamento dos colaboradores tanto em nível administrativo quanto operacional (relacionado à administração, operação, suprimentos e manutenção).

#### Materiais e equipe

Materiais:

- Escala de Ringelmann: Escala impressa constituída de seis campos de densidade colorimétrica de 0; 20; 40; 60; 80 e 100% sobre fundo branco e que devem ser observados a uma distância que permita a visualização das tonalidades de modo uniforme.

Equipe:

- Coordenador de Gestão Ambiental;

- Assistente de Gestão Ambiental;

- Coordenadores Operacionais de áreas específicas de Operação;

- Apontadores de Pátio responsáveis pelas medições do grau de enegrecimento em veículos de terceiros;

- Funcionários da Manutenção responsáveis pelas medições do grau de enegrecimento em veículos e equipamentos do terminal.

- Técnico de Segurança da Obra- Encarregados da Obra

### Ações de monitoramento e controle

A obra de ampliação do cais leste demandará atividades que gerarão emissões atmosféricas, proporcionados pela movimentação de veículos e equipamentos, limpeza e preparação dos terrenos (na obra e no canteiro), recebimento de materiais, preparação do concreto, etc. Terá como objetivo estabelecer ações para minimizar a ocorrência de emissões atmosféricas, conforto aos trabalhadores e manutenção da qualidade do ar. A seguir expomos as ações que garantirão a qualidade do ar durante a fase de construção e operação:

- Umectação das vias não pavimentadas. É a medida mais eficaz e com grande utilização. O borrifo de água propicia o imediato controle das emissões de particulados;

- Definição de velocidade de veículos nas vias de tráfego. A emissão de particulados esta vinculada diretamente com a velocidade dos veículos; quanto maior a velocidade, maior o potencial de arraste dos particulados, portanto a definição de velocidades auxiliará no controle das emissões;

- Manutenção dos equipamentos movidos a óleo diesel. A perfeita manutenção tais como: a regulagem dos motores atendendo as especificações do fabricante, regulagem da bomba injetora, bicos injetores, troca do filtro de ar e de óleo, utilização de óleo diesel filtrado, são ações que propiciam um eficaz controle das emissões de gases e partículas (fumaça preta).

Inspeção da emissão da fumaça preta. A inspeção da emissão da fumaça preta proporcionada pelos veículos e motores a combustão estacionários, será efetuada utilizando a Escala de Ringelmann, orientando as manutenções corretivas, aqueles que apresentem emissões acima do grau 2 da escala.

Durante a fase de operação deverão ser seguidos os seguintes monitoramentos:

- Equipamentos de operação do TCP (RTG’s e CT’s) e veículos da Frota de Apoio que deverão ser monitorados mensalmente e se observado alguma anormalidade será encaminhado para a manutenção corretiva.

- Veículos de terceiros que circulem nas dependências do Terminal serão monitorados pelo Auxiliar de Pátio que se constatado a emissão além dos padrões estabelecidos da medição da Escala de Ringelmann – padrão 2 será executado um plano de ação para eliminar e evitar novas ocorrências de desvio.

### Cronograma

O cronograma deverá ser realizado monitorando as emissões e exigindo documentação que controle a emissão durante toda a fase de construção e operação.

Cronograma de execução

| Ação | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamento dos Aspectos Ambientais das atividades que geram emissões atmosféricas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas de Controle e Monitoramento | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento e Conscientização | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controle de Emissões Atmosféricas |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ação | Mensal |
| Fase operação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoramento dos Equipamentos de Operação do Terminal (TR’s - Transtainers e CT’s – Carretas) | X |
| Ação | Semanal |
| Veículos de Terceiros que circulem na dependência do Terminal | X |

### Desempenho esperado

Manter os resultados das emissões dentro dos padrões pré-estabelecidos em legislação, sendo que, a busca por novas tecnologias menos poluentes e a política de antecipação à legislação é o que se espera de uma companhia pró-ativa e ambientalmente comprometida.

### Responsabilidades

TCP, através da sua gerência de meio ambiente

### Equipe técnica responsável pela elaboração do programa

- Luiz Carlos Narok (Administrador de Empresas com especialização em Meio Ambiente e Gestão de Pessoas);

- Cinthia Rosa de Oliveira (Administradora de Empresas com especialização em Meio Ambiente)