## Programa de Gerenciamento de Emissões de Ruídos e Vibrações

### Impactos relacionados

Elevação dos níveis de ruídos e vibrações.

### Objetivos

Avaliar o nível de ruído e vibrações nas operações do terminal e nas áreas vizinhas, determinando os pontos mais críticos e os níveis verificados, propondo medidas mitigadoras.

O programa destina-se a avaliar os níveis de ruído proveniente das operações de implantação e operação do Terminal, mostrando seu conflito com as NBR´s 10151/00 e 10152/00 e apresentando medidas de controle.

### Inter-relação com outros programas

A inter-relação deste programa com os demais é apresentada na tabela a seguir:

| Programas | Inter-relação |
| --- | --- |
| Plano Ambiental de Construção | Monitorar as atividades de construção civil de ampliação do cais leste, em todo o seu perímetro, visando o atendimento das NBR´s 10151/00 e 10152/00 |
| Comunicação Social | Verificar se o Programa reúne evidências que tenham proporcionado a geração de de repasse de conhecimento aos colaboradores diretos e indiretos sobre nossas operações portuárias e os nívies de ruídos estabelecidos. |
| Educação Ambiental | Constatar a aplicação de atividades de educação ambiental aos colaboradores diretos e indiretos e partes interessadas, informando sobre os níveis de ruídos proporcionados pelas operações portuárias. |
| Auditoria Ambiental | Verificar, semestralmente, através das auditorias internas e externas, se as operações portuárias do Terminal e as obras de ampliação do cais leste estão atendendo a legislação aplicável a emissão de ruídos e vibrações, bem como se os planos de mitigação ambiental propostos estão sendo aplicados e os resultados foram eficazes. |

### Abrangência

Serão avaliados pontos distribuídos em todo o perímetro do Terminal abrangendo todas as atividades portuárias desenvolvidas. Por ocasião do início das obras de ampliação do cais leste, serão acrescentados novos locais e representativos das frentes de trabalho, preferencialmente junto a pontos receptores sensíveis, que serão agrupados ao Plano desenvolvido.

### Metodologia

O projeto será executado conforme normas técnicas vigentes, enfatizando os quesitos estruturais, operacionais, de manutenção, de segurança e ambientais.

Com a utilização do software de predição acústica Cadna-A, será realizado o mapeamento acústico das situações avaliadas.

#### Materiais e equipe

Materiais:

- Analisador Solo SLM, (classe 1);

- Calibrador Acústico B&K 4231;

- Desenhos com layouts, cortes, etc;

- Aplicação do software Cadna-A de predição acústica

Equipe:

- José Augusto C. Ferreira – Engenheiro da empresa de consultoria contratada para conduzir o projeto;

- Marcelo Maran Coletti – Engenheiro da empresa de consultoria contratada para conduzir o projeto;

- Luiz Carlos Narok – Administrador e Gestor Ambiental do Terminal que irá interagir com as atividades do projeto.

- Cinthia Rosa de Oliveira – Administradora e Gestora Ambiental do Terminal que irá interagir com as atividades do projeto.

- Djalma Llupi – Engenheiro da empreiteira responsável pela obra de ampliação.

### Ações de monitoramento e controle

As medições de ruído deverão ser realizadas conforme o procedimento descrito nas NBR´s 10151/00 e 10152/00, sendo que o tempo de amostragem deverá ser o suficiente para, em cada ponto, avaliar o ruído e classificá-lo segundo as NBR´s. O mesmo se aplica as medições de vibrações – especificar, pois o TR preconiza vibrações.

As fases das ações a serem implementadas neste programa serão:

- Levantamento das características do Terminal;

- Realização de medições dos níveis de pressão sonora equivalente – Leq, em dB(A);

- Medição dos níveis sonoros por bandas de freqüência – informação importante para se conhecer o comportamento do ruído presente no local e para se especificar as medidas de controle. Na figura 1 pode-se visualisar como será feita a apresentação dos resultados desta avaliação;

- Medição de Data-log – medição para verificar a variação no nível sonoro com o tempo;

- Localização dos pontos críticos;

- Estimação da potência sonora das fontes de ruído;

- Projeto de controle do ruído – uma vez levantados os dados nas etapas anteriores, será executado o programa de controle do ruído onde serão definidas as medidas a serem sugeridas para a adequação dos níveis sonoros.

- Simulação computacional – Com a utilização do software de predição acústica Cadna-A, será realizado o mapeamento acústico das situações avaliadas considerando os elementos acústicos a serem instalados. O mapeamento nos dá uma visão global e precisa do problema de emissões sonoras, ao contrário de medições pontuais, as quais são válidas para o ponto medido, e não para todo o entorno avaliado, perdendo-se com isto abrangência e profundidade. Serão então apresentadas através de mapas sonoros como o da figura 2 as simulações das possíveis soluções a serem adotadas.

- Ações específicas sobre medições de vibrações ... (notar que o TR abrange vibrações)

Figura1 – Medição por bandas de freqüência

Figura 2 – Mapeamento Acústico

### Cronograma

Cronograma de execução Fases de Operação e Instalação

| Ação | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento das características do Terminal |  |  |  |  |
| Realização de medições dos níveis de pressão sonora equivalente – leq, em dB(A) |  |  |  |  |
| Medição dos níveis sonoros por bandas de freqüência. |  |  |  |  |
| Medição de Data-log |  |  |  |  |
| Localização dos pontos críticos |  |  |  |  |
| Estimação da potência sonora das fontes de ruído e vibrações |  |  |  |  |
| Projeto de controle do ruído e vibração |  |  |  |  |

### Desempenho esperado

- Que os ruídos e vibrações das operações do Terminal e das obras de ampliação do cais leste estejam dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação;

- Que ao se determinar os pontos mais críticos seja possível estabelecer um conjunto de medidas para mitigar o impacto ambiental;

### Responsabilidades

TCP, através da sua gerência de meio ambiente

### Equipe técnica responsável pela elaboração do

### programa

- Luiz Carlos Narok (Administrador de Empresas com especialização em Meio Ambiente e Gestão de Pessoas);

- Cinthia Rosa de Oliveira (Administradora de Empresas com especialização em Meio Ambiente)

- José Augusto C. Ferreira – Engenheiro da empresa de consultoria contratada para conduzir o projeto;

- Marcelo Maran Coletti – Engenheiro da empresa de consultoria contratada para conduzir o projeto;

- Djalma Llupi – Engenheiro da empreiteira responsável pela obra de ampliação do cais leste.