PORTO PONTAL PARANÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

LEVANTAMENTO GEOFÍSICO COM SÍSMICA DE ALTA RESOLUÇÃO

PARA INVESTIGAÇÃO DE DEPÓSITOS DE SEDIMENTOS E ALVOS SUBMERSOS

AO LARGO DO FUTURO TERMINAL DO PORTO PONTAL PARANÁ

PONTAL DO SUL - PR

# ABRIL DE 2007

# relatório final

# ÍNDICE

- Introdução ......................................................................................................................

- Cronologia ......................................................................................................................

- Equipe Técnica ..............................................................................................................

- Equipamentos ..................................................................................................................

- Dados Obtidos .................................................................................................................

- Processamento dos Dados .............................................................................................

- Interpretação dos Dados .............................................................................................

  - Sismo-Estratigrafia (Anexo 4) ...................................................................................

- Confecção dos Mapas ...................................................................................................

  - Mapa Batimétrico (Anexo 5) .................................................................................

  - Mapa de Isópacas da Camada 1 (Anexo 6) ............................................................

  - Mapa de Isópacas da Camada 2 (Anexo 7) ............................................................

  - Mapa de Isópacas Total (Anexo 8) ......................................................................

  - Mapa de Contorno Estrutural da Camada 3 (Anexo 9) ..........................................

- Conclusões e Recomendações .....................................................................................

- Bibliografia ...................................................................................................................

ANEXOS:

| 01 – Autorização do CHM | 07 – Mapa de Isópacas da Camada 2 |
| --- | --- |
| 02 – Localização da Área | 08 – Mapa de Isópacas Total |
| 03 – Localização das Linhas Geofísicas | 09 – Mapa de Contorno Estrutural |
| 04 – Sismo-Estratigrafia | 10 – Mapa de Áreas Prioritárias |
| 05 – Mapa Topo-Batimétrico | 11 – CD com os arquivos digitais |
| 06 – Mapa de Isópacas da Camada 1 |  |

- INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade apresentar a Porto Pontal Paraná Importação e Exportação Ltda., os resultados do Levantamento Geofísico com sísmica de alta resolução, realizado pela CHD – Cartografia, Hidrografia e Digitalização de Mapas, na área do futuro terminal do Porto Pontal, no município de Pontal do Sul, estado do Paraná, com a utilização de uma equipe técnica, equipamentos, metodologia e precisão, dentro dos padrões previstos pela Norma A-6A, adotada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), para investigação de depósitos de sedimentos e de alvos submersos. (Autorização do CHM, vide Anexo 1)

Este levantamento sísmico foi executado simultaneamente a um levantamento batimétrico monofeixe de acompanhamento.

- CRONOLOGIA

- 06/02/07      -  Aceite da Proposta CHD PROP 008/07

- 09/02/07     -  Autorização do CHM para a realização do levantamento.

  - 11/02/07     -  Mobilização da equipe técnica e equipamentos;

  - 15/02/07     -  Início e término dos levantamentos;

  - 16/02/07     -  Desmobilização;

  - 22/02   a

04/04/07	- Processamento dos dados e elaboração do relatório final; e

  - 05/03/07     -  Entrega do relatório final.

- EQUIPE TÉCNICA

  - Prof. Dr. em Geofísica Marinha: Marcelo Sperle Dias;

  - Geomorfólogo Costeiro: Marco Antonio de Carvalho Oliveira;

  - Operador Geofísico e Técnico em Processamento: Gilberto L. Mácola Filho; e

  - Pessoal contratado no local.

RESPONSAVEL TÉCNICO

  - Prof. Dr. em Geofísica Marinha: Marcelo Sperle Dias;

- EQUIPAMENTOS

  - Levantamento Sísmico

- Posicionamento DGPS-MAX da CSI-Wireless, com assinatura anual;

- Sistema Digital de Sísmica Rasa de Alta Resolução Geostar Full-Spectrum 2 a 16 kHz da Edgetech Inc., com Tow Fish SB 216 (Figura 1) e 100 metros de cabo Kevlar.

- Ecobatímetro RAYTHEON 719C; analógico e digital;

- Software de automação batimetrica HYPACK-MAX, versão 005.b;

- Laptop Celeron 2,4 Ghz com 256 Mb de RAM e duas portas seriais; e

4.2	       Processamento  e   Produção  dos  Resultados

- 2 (dois) desktops Pentium IV 2,8 Ghz com 1028 de RAM (Figura 2);

- Gravador de CD e DVD LG;

- Plotter HP Design Jet 750 C Plus;

- Impressoras HP Officejet 4300 e Deskjet 5600; e

- Softwares HYPACK-MAX 005.b, AutoCad 2000 e Discover 3.27 da Edgetech.

| Figura 1. Tow-Fish SB 216 | Figura 2. Desktop Pentium IV |
| --- | --- |

5.	DADOS OBTIDOS:

Foram obtidos dados de sísmica rasa de alta resolução em 42 perfis geofísicos, recobrindo as áreas de interesse totalizando aproximadamente 36 km de extensão. O mapa de localização e navegação da área encontram-se nos Anexos 2 e 3 respectivamente.

6.	PROCESSAMENTO DOS DADOS:

Os dados sísmicos brutos foram processados no software Discover 3.27 da Edgetech Inc.  para a filtragem dos ruídos de alta freqüência e redução dos efeitos de caturro, pitch e rolling do transdutor acoplado a embarcação.

Foi feita a correção de profundidade do peixe (tow-fish) com base nos dados batimétricos que ora foi executado simultaneamente com o levantamento sísmico.  Foi atribuído um valor constante de 1.500 m/s para a conversão tempo-profundidade dos horizontes sísmicos.

Em seguida os dados foram georreferenciados com a utilização do software de Auto-CAD.

Todos os dados brutos e processados, assim como suas imagens e mapas em alta definição encontram-se digitalmente gravados nos CDs em anexo.

7.	INTERPRETAÇÃO DOS DADOS:

Os dados processados foram interpretados de acordo com os conceitos de ecocaráter e estratigrafia de seqüências utilizados e adaptados com base nas metodologias científicas definidas originalmente por Damuth (1978); Damuth et al. (1980) e Vail et al., (1977).

O ecocarater diz respeito ao tipo de padrão de reflexão obtido em cada interfácie com diferentes contrastes de impedância acústica.  Tal contraste é representado por tons de cinza que são classicamente associados a granulometria dos sedimentos.  Quanto maior for o tamanho do grão, mais escuro será o registro dos sedimentos e vice-versa.  Por exemplo: areias e cascalhos aparecem no registro sísmico como um padrão escuro e granulado, enquanto que siltes e argilas (lamas) aparecem claros quase transparentes (apud. Damuth, 1978 e Damuth et al., 1980).

A estratigrafia de seqüências correlaciona a continuidade dos refletores sísmicos (horizontes) com as variações do nível médio relativo do mar. Desta forma é possível definir o limite superior e inferior de cada camada de sedimento e com isto obter mapas de isópacas (espessuras) de cada seqüência sedimentar (apud. Vail et al, 1977).

Todos os dados processados assim como suas interpretações sismo-estratigráfica encontram-se no Anexo 4.

A espessura de sedimentos na área variao de 1,0 a 20,0 metros.  Dependendo da localização do perfil foram observadas até 02 seqüências sedimentares distintas acima do embasamento acústico.

A estratigrafia real das áreas só pode ser estabelecida caso haja a parametrização dos dados sísmicos por dados geológicos obtidos por  testemunhos (sondagens).  Neste contexto, o embasamento acústico do contorno estrutural não significa necessariamente o embasamento cristalino; mas sim o horizonte sísmico a partir do qual a energia do sinal é dissipada.

No entanto pode-se, através da sísmica, sugerir a provável textura e espessura dos sedimentos de fundo e sub-fundo, sem prejuízo da informação fundamental. Ou seja a provável estratigrafia da área e o mapeamento de seus principais depósitos de sedimentos.

7.1	Sismo-Estratigrafia (Anexo 4)

A Camada 1 (superficial) é provavelmente composta por um sedimento arenoso fino, acusticamente de tonalidade cinza claro - com maior ou menor percentual de silte - e com espessura média de 1,0 metro.  Não ocorre em toda a extensão da área, sendo encontrada principalmente na parte sudeste.

A Camada 2 representa provavelmente sedimentos arenosos compactados,  pouco estratificados, associados à siliciclásticos com diferentes graus de compactação e um percentual variável de areia média.  Apresenta um eco-caráter cinza-médio característico da presença de sedimentos médios.  Apresenta-se distribuída ao longo da área com espessura média de 10,0 m, podendo atingir mais de 18,0  metros em alguns depocentros à sudeste da área.

A Camada 3 é provavelmente constituída pelo embasamento acústico. Aparece de forma bem definida e por vezes aflorante, sendo bastante raso em toda a região norte.  Em alguns setores fica mascarado pela grande espessura de sedimentos compactados depositados logo acima de seu topo.

Deve-se ressaltar que existe um exagero vertical nos perfis sismo-estratigráficos apresentados no Anexo 4 meramente para fins de visualização em escala apropriada.

8.	CONFECÇÃO DOS MAPAS:

Com base nos dados processados, interpretados e georreferenciados foram confeccionados vários mapas temáticos que possibilitam uma visualização espacial da distribuição dos sedimentos e do contorno estrutural do embasamento acústico.  Dentre estes destacam-se os seguintes mapas temáticos que encontram-se em anexos (Anexos 5 a 10):

## 8.1	Mapa Batimétrico (Anexo 5)

O Mapa Batimétrico, obtido com base nos dados sísmicos, mostra as áreas de menores profundidades em magenta/vermelho e maiores profundidades em verde/azul.  As profundidades variam de 1,0 a 24,0 metros dependendo da região, sendo seus gradientes bastante altos principalmente na porção norte da área.

Deve-se ressaltar que as profundidades apresentadas em mapa são relativas aos dados sísmicos e não estão considerando as cotas topográficas para melhor visualização.

8.2	Mapa de Isópacas da Camada 1 (Anexo 6)

O Mapa de Isópacas da Camada 1, provavelmente composta por um sedimento arenoso fino,  foi obtido com base na diferença entre o topo da camada subjacente (Camada 2) e o fundo do mar.  Mostra em magenta/vermelho as áreas de maior espessura e em azul as de menor espessura.

As espessuras variam de 0,10 a 2,0 metros, sendo as maiores localizadas preferencialmente na porção sudeste da área mapeada.  No restante ocorre de forma irregular.

8.3	Mapa de Isópacas da Camada 2 (Anexo 7)

O Mapa de Isópacas da Camada 2 foi obtido com base na diferença entre o topo do horizonte da camada subjacente (embasamento acústico) e o topo da Camada 2.   Mostra em magenta/vermelho as áreas de maior espessura e em azul as de menor espessura.

As espessuras variam  em média de 2,0 a 18,0 metros, sendo as maiores localizadas preferencialmente na porção sul da área mapeada. É a camada mais representativa em termos de distribuição geográfica, apresentando depósitos compartimentados ao longo de toda a área.

A Camada 2, representa provavelmente sedimentos arenosos compactados, pouco estratificados, associados à silicicláticos com diferentes graus de compactação e um percentual variável de areia média.

8.4	Mapa de Isópacas Total (Anexo 8)

O Mapa de Isópacas Total foi obtido com base na somatória das camadas de sedimentos (1 e 2).  Representa a espessura total dos sedimentos inconsolidados acima do embasamento acústico.   Mostra em magenta/vermelho as áreas de maior espessura dos sedimentos  e em azul as de menor espessura.

As espessuras variam  em média de 0,10 a 20,0 metros, sendo as maiores localizadas preferencialmente no centro-sul da área mapeada.

8.5	Mapa de Contorno Estrutural (Anexo 9)

O Mapa de Contorno Estrutural foi obtido com base na profundidade relativa do topo do embasamento acústico. Mostra em magenta/vermelho as áreas de menor profundidade e em azul/verde as de maior profundidade.

As profundidades variam em média de 0,10 a 25,0 metros, sendo as menores localizadas preferencialmente na porção norte e as maiores localizadas na parte sul da área mapeada.  Em alguns pontos aparece aflorante, o que pode representar risco à navegação e dragagem / derrocagem.  Deve-se enfatizar que tais profundidades representam o topo do embasamento acústico, que não coincide necessariamente em algumas áreas com o embasamento cristalino.

### 9.	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A área mapeada possui uma espessura de sedimentos variando entre 0,10 e 20,0 metros em média.  O ecocaráter dos registros sísmicos revelou padrões geoacústicos associados à presença de sedimentos arenosos com diferentes graus de compactação.

Foram coletadas na área 8 amostras de sedimentos superficiais,  todas de textura média  (areias siliciclásticas finas),  com variável teor de silte e argila, compatível com o ecocaráter da Camada 1.

As regiões em que os sedimentos possuem pequenas espessuras localizam-se, em geral, nas áreas onde ocorrem altos do embasamento acústico.  Já as regiões de maiores espessuras apresentam-se, em geral, próximas aos depocentros do embasamento acústico (Camada 3).  Vale destacar que a Camada 3, provavelmente composta por sedimentos consolidados e/ou rochas, não é por vezes bem definida e pode estar superestimada.

Neste contexto, pode-se sugerir quatro (04) áreas a serem prioritariamente investigadas em detalhe (Anexo 10).  Nessas áreas recomenda-se a amostragem de testemunhos (sondagens) para se verificar até que profundidades podem ocorrer eventuais presenças de sedimentos consolidados e/ou rochas do embasamento cristalino.   Outra recomendação pertinente é o adensamento sísmico, preferencialmente integrado a sonografia (“side scan sonar”), para a cubagem de eventuais rochas e depósitos consolidados.  Recomenda-se a execução de levantamentos acústicos (sísmica rasa e sonar) em escala de detalhe (1:1000).

Deve-se ressaltar que as profundidades e espessuras dos horizontes sísmicos, assim como a sismo-estratigrafia apresentada, representam a interpretação dos contrastes de impedância acústica dos materiais.

Portanto, ressalta-se novamente a necessidade da execução de amostragens sub-superficiais para a precisa determinação da composição mineralógica e textural dos sedimentos e de sua estratigrafia.

Não foi possível a aproximação da paria mesmo na preamar, devido ao forte gradiente batimetrico existente entre as profundidade de 6 metros e 1 metro. A tentativa de se aproximar da praia (vide perfil sísmico 1), quase ocasiona um acidente de grande proporção, encalhando a embarcação e danificando o Tow-Fish (peixe transdutor).

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2007.

______________________________

Dr. Marcelo Sperle Dias

Consultor-Técnico Ambiental

Inscr.: 1451541 / IBAMA-DF

## 10.	BIBLIOGRAFIA

AYRES NETO – 2001 - Uso da sísmica de reflexão de alta resolução e da sonografia na exploração mineral submarina. Rev. Bras. Geof. vol.18 no.3 São Paulo.

AYRES NETO, A & AGUIAR, A. C. K. V.  1993 - Interpretação de reflexões de Side Scan Sonar: uma proposta de nomenclatura e padronização de métodos. Anais do Congresso Internacional de Geofísica RJ.1: 399-403.

BLONDEL, P. & MURTON, B.J., 1997. Handbook of Seafloor Sonar Imagery. John Wiley & Sons Ltd. 314 pp.

CALLIARI, L. J., ESTEVES, L. S., OLIVEIRA, C. P., TOZZI, H. A. M., SILVA, R. P. & CARDOSO, J. N.  1994 - Padrões sonográficos e sedimentológicos de um afloramento de beachrock na plataforma interna do Rio Grande do Sul (COMEMIR/OSNLR). Notas Técnicas, 7: 27-32.

LARSONNEUR, C. – 1977 - La cartographie de’s dépots meubles sur le plateau  continental français: méthode mise du points et utilisée em Manche. Journal Redi Oceanog, 2:34-39.

SCHÖN, J. H., 1996. Physical Properties of Rocks. Fundamentals and Principles of Petrophysics. Handbook of Geophysical Exploration. Section I, Seismic Exploration, V.18. Pergamon Press. 583 pp.

TAO, G., KING, .S., & NABI-BIDHEDI, M., 1995. Ultrasonic Wave propagation in dry and Brine-Saturated Sandstones as Function of Effective Stress: Laboratory measurements and Modeling. Geophysical Prospecting, Vol. 43. P: 299-327

WOODS R.D., 1991. Soil Properties for Shear wave Propagation. In Hoven, J.M. et al. (Eds), Shear Wave in Marine Sediments. P: 29-39.

# Text boxes

2

2

2

3

4

4

4

5

6

6

6

7

7

7

8

9