| R 1 1 0 7 7 |
| --- |
|  | novembro ... 29 – 2006 |
| CLIENTE: | PORTO PONTAL PARANÁ IMP. E EXP. LTDA |
| ASSUNTO: | RELATÓRIO DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO |
| O B R A: | R. 11077 | CANAL DA GALHETA PARANAGUÁ / PR |

Prezados Senhores,

| Estamos apresentando os resultados das sondagens à percussão executados, objetivando o estudo do subsolo para posterior projeto de fundação da obra em referencia. |  | Para a avaliação dessa resistência, o amostrador foi cravado 45 cm contando-se separadamente o numero de golpes necessários para cravar continua e sucessivamente cada parcela de 15 cm., as quais acham-se indicadas nos perfis. |
| --- | --- | --- |
| Foram executados conforme autorização e determinação de V.Sas. – 12 – furos de sondagem a percussão, perfazendo um total de 263,05 metros lineares perfurados. |  | No caso de solos com baixos ou elevados índices de resistência, no numerador de cada parcela que existir, se encontra o número de golpes e no denominador a medida em centímetros da penetração obtida. |
| As sondagens foram realizadas pelo processo de percussão e lavagem, com tubos de revestimento de 2,1/2". Foi feita extração de amostras do subsolo mediante utilização de barrilete amostrador do tipo Raymond-Terzaghi, com diâmetros interno e externo, respectivamente iguais a 1,3/8 e 2". |  | Os desenhos anexos apresentam a planta de locação dos furos e os perfis individuais das sondagens, indicando os números de golpes necessários à cravação do amostrador, as características dos solos encontrados e a ocorrência ou não do nível do lençol freático. |
| Foram medidas resistências à penetração, expressas pelos números de golpes necessários à cravação de 45cm desse amostrador no terreno, provocada pela queda de um peso de 65 kg da altura de 75 cm. |  | As amostras extraídas e os boletins de campo, estarão à disposição de V.Sas. até cinco dias, contados desta data. |
| Colocando-nos à inteira disposição de V.Sas., subscrevemo-nos, atenciosamente --------------------------------------------- LEONE CHAMECKI CREA 418/D – Pr. |

| CLIENTE: | PORTO PONTAL PARANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| --- | --- |
| ASSUNTO: | RELATÓRIO DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO |
| O B R A : | R. 11077 |
|  | CANAL DA GALHETA PARANAGUÁ / PR |
|  | 29/11/2006 |