PORTO PONTAL PARANÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

GEOREFERENCIAMENTO DA ÁREA DO TERMINAL DO PORTO PONTAL DO PARANÁ

JANEIRO – 2008

ÍNDICE

1.	Objetivo Trabalho	3

2.	Metodologia	3

3.	Data Realização dos Trabalhos	3

4.	Equipamentos / Software Utilizados	3

5.	Tabela Resumo dos Pontos GeoReferenciados	5

6.	Relatórios de Resultados	6

6.1	Relatório Porto Pontal 01 – Rastreio 25/01/2008	8

6.2	Relatório Porto Pontal 02 – Rastreio 25/01/2008	23

6.3	Relatório Porto Pontal 03 – Rastreio 21/01/2008	35

6.4	Relatório Porto Pontal 04 – Rastreio 22/01/2008	47

7.	Relatório Fotográfico	59

8.	Apresentação	78

9.	Croqui de situação dos marcos	78

10.	Monografia dos marcos de referência	78

11.	Engenheiro Responsável Técnico e Supervisor	78

# 1.	Objetivo Trabalho

Efetuar implantação dentro da área do empreendimento Porto Pontal, de rede de marcos GeoReferenciados através do Sistema de Referência WGS 84, visando atender padronização da Marinha do Brasil, bem como, unificar os diversos trabalhos e estudos já realizados para o contratante.

A determinação dos pontos de implantação dos marcos de referência bem como a determinação do sistema de referência  foi efetuada sob orientação do contratante e também buscando englobar pontos já materializados em campo e utilizados em trabalhos técnicos anteriores realizados por outras empresas.

# 2.	Metodologia

Levantamento com GPS, modo estático relativo, pós processado.

# 3.	Data Realização dos Trabalhos

Foi efetuada visita a área do empreendimento para determinação dos locais para implantação dos marcos em 14/01/08.

Os rastreios de sinal de GPS foram realizados nos dias 21, 22 e 25 de janeiro de 2008. Os serviços de pós processamento foram realizados nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2008.

# 4.	Equipamentos / Software Utilizados

04 antenas de GPS Geodésico L1, Multicanais, Marca TechGeo, Brasil.

| Modelo | Número de Série |
| --- | --- |
| GTR-01 | 01041025 |
| GTRA | 02041030 |
| GTRA BT | 03064027 |
| GTRA BT | 03064019 |

01 estação total de topografia, Marca Geodímeter, Modelo 610 SERVO

| Modelo | Número de Série |
| --- | --- |
| 610s | 67216633 |
| COLETOR | 61231433 |

Software Processamento de GPS: EzSurv Versão 2.20, desenvolvido pela ViaSat GeoTechnologies, Canadá.

Software Topográfico: Topograph 98, Versão 3.77, desenvolvido pela Charpointer, Brasil.

Software de CAD: AutoCad 2004.

# 5.	Tabela Resumo dos Pontos GeoReferenciados

A tabela resumo de coordenadas dos marcos implantados e pontos materializados foi extraída dos relatórios constantes deste trabalho e em anexo conforme a seguir, os quais foram subdivididos em 04 (quatro) etapas de processamento.

|  | PONTO | WGS 84 – Meridiano Central -51° - Fuso 22 |
| --- | --- | --- |
|  |  | COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS UTM (m) |
|  |  | LATITUDE | LONGITUDE | N | E | OBS. |
|  | CURITIBA_UFPR | 25°26’54,12691”S | 49°13’51,43721”W | 7.184.223,310 | 677.878,515 | AMARRAMENTO |
|  | SILÃO_60043 | 25°30’19,54965”S | 48°30’25,99985”W | 7.176.736,790 | 750.556,778 | AMARRAMENTO |
| 1 | RN1_CHD2006 | 25°32’42,88493”S | 48°22’29,73630”W | 7.172.068,840 | 763.772,781 | TRANSPORTE |
| 2 | P04_LAJE | 25°32’47,82720”S | 48°22’30,50779”W | 7.171.917,140 | 763.748,230 | TRANSPORTE |
| 3 | P01_LINHA_ÁGUA | 25°32’43,68243”S | 48°22’32,54870”W | 7.172.045,845 | 763.693,762 | RASTREIO |
| 4 | P02_CAIS1 | 25°32’42,79821”S | 48°22’32,28273”W | 7.172.072,915 | 763.701,727 | RASTREIO |
| 5 | P03_CAIS2 | 25°32’41,99641”S | 48°22’29,42105”W | 7.172.096,016 | 763.782,125 | RASTREIO |
| 6 | P05_PORTARIA_PP | 25°32’59,55456”S | 48°22’27,19527”W | 7.171.554,335 | 763.833,589 | RASTREIO |
| 7 | P06_CERCA2_MEIO | 25°33’10,26727”S | 48°22’22,44457”W | 7.171.221,966 | 763.959,717 | RASTREIO |
| 8 | P07_DIV_TECHINT | 25°33’19,27063”S | 48°22’17,28789”W | 7.170.941,986 | 764.098,215 | RASTREIO |
| 9 | P08_CERCA_MEIO | 25°33’10,19737”S | 48°22’21,72240”W | 7.171.223,718 | 763.979,924 | RASTREIO |
| 10 | P09_PRAIA | 25°33’10,55506”S | 48°22’05,22077”W | 7.171.203,581 | 764.440,470 | RASTREIO |
| 11 | P10_TECHINT_LE | 25°33’08,75646”S | 48°21’52,39420”W | 7.171.251,837 | 764.799,717 | RASTREIO |
| 12 | P11_TECHINT_LD | 25°33’09,77319”S | 48°21’51,51368”W | 7.171.220,053 | 764.823,682 | RASTREIO |
| 13 | TECHINT_M01 | 25°33’19,30115”S | 48°22’16,73147”W | 7.170.940,738 | 764.113,732 | RASTREIO |
| 14 | TECHINT_M02 | 25°33’20,14500”S | 48°22’09,57201”W | 7.170.910,804 | 764.313,122 | RASTREIO |
| 15 | PIER_02D | 25°33’09,62561”S | 48°21’51,66186”W | 7.171.224,678 | 764.819,635 | RASTREIO |
| 16 | PIER_01E | 25°33’08,93313”S | 48°21’52,26756”W | 7.171.246,328 | 764.803,145 | RASTREIO |

# 6.	Relatórios de Resultados

Os cálculos de coordenadas foram efetuados em 4 etapas, gerando cada uma seus respectivos relatórios de resultados.

6.1	Relatório Porto Pontal 01 – Rastreio 25/01/2008

Referente ao processamento do Transporte de Coordenadas a partir dos  Marcos de Referência CURITIBA - UFPR, pertencente a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do IBGE, localizado na Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Jardim das Américas, Curitiba e DHN 60043 (Diretoria de Hidrografia e Navegação), localizado no topo da cabine de comando do Silão, no Porto de Paranaguá, PR.

O Marco DHN60043, foi rastreado com antena de GPS Geodésico, Tech Geo, modelo GTRA, enquanto o Marco UFPR, é rastreado 24 horas por dia, com seus dados disponibilizados através do site do IBGE, www.ibge.gov.br. As monografias dos marcos utilizados como referência estão em anexo a este relatório.

| Marcos de Referência | Coordenadas Transportadas para: |
| --- | --- |
| UFPR | RN01-CNH2006 |
| DHN 60043 - SILÃO | P04-LAJE |

O Relatório Porto Pontal 01, é constituído de:

- Croqui esquemático de posicionamento dos Marcos de Referência, pontos de coordenadas transportadas (pontos rastreados por GPS), e linhas de base do cálculo geodésico;

- Relatório Resumo das Coordenadas Calculadas;

- Relatório Linhas Base Calculadas;

- Relatório Detalhado de Cálculo dos Pontos Rastreados

- Relatório do número de satélites captados por antena durante o período de rastreio para o transporte de coordenadas.

Relatórios Porto Pontal 02 / 03 e 04, referem-se a determinação de coordenadas dos marcos implantados e pontos já materializados.

6.2	Relatório Porto Pontal 02 – Rastreio 25/01/2008

| Coordenadas das Bases | Coordenadas Rastreadas: |
| --- | --- |
| RN01-CNH2006 | P08_Cerca_Meio |
| P04-LAJE | P09_Praia |
|  | P10_Techint_LE |
|  | P11_Techint_LD |

6.3	Relatório Porto Pontal 03 – Rastreio 21/01/2008

| Coordenadas das Bases | Coordenadas Rastreadas: |
| --- | --- |
| RN01-CNH2006 | P01_Linha_Água |
|  | P02_Cais1 |
|  | P03_Cais2_Marégrafo |
|  | P05_Portaira |
|  | P06_Cerca2_Meio |
|  | P07_Div_Techint |

6.4	Relatório Porto Pontal 04 – Rastreio 22/01/2008

| Coordenadas das Bases | Coordenadas Rastreadas: |
| --- | --- |
| RN01-CNH2006 | Technit_M01 |
|  | Techint_M02 |
|  | PIER_01E |
|  | PIER_02D |

# 6.1	Relatório Porto Pontal 01 – Rastreio 25/01/2008

| Marcos de Referência | Coordenadas Transportadas para: |
| --- | --- |
| UFPR | RN01-CNH2006 |
| DHN 60043 - SILÃO | P04-LAJE |

O Relatório Porto Pontal 01, é constituído de:

- Croqui esquemático de posicionamento dos Marcos de Referência, pontos de coordenadas transportadas (pontos rastreados por GPS), e linhas de base do cálculo geodésico;

- Relatório Resumo das Coordenadas Calculadas;

- Relatório Linhas Base Calculadas;

- Relatório Detalhado de Cálculo dos Pontos Rastreados

- Relatório do número de satélites captados por antena durante o período de rastreio para o transporte de coordenadas.

# 6.2	Relatório Porto Pontal 02 – Rastreio 25/01/2008

| Coordenadas das Bases | Coordenadas Rastreadas: |
| --- | --- |
| RN01-CNH2006 | P08_Cerca_Meio |
| P04-LAJE | P09_Praia |
|  | P10_Techint_LE |
|  | P11_Techint_LD |

# 6.3	Relatório Porto Pontal 03 – Rastreio 21/01/2008

| Coordenadas das Bases | Coordenadas Rastreadas: |
| --- | --- |
| RN01-CNH2006 | P01_Linha_Água |
|  | P02_Cais1 |
|  | P03_Cais2_Marégrafo |
|  | P05_Portaira |
|  | P06_Cerca2_Meio |
|  | P07_Div_Techint |

# 6.4	Relatório Porto Pontal 04 – Rastreio 22/01/2008

| Coordenadas das Bases | Coordenadas Rastreadas: |
| --- | --- |
| RN01-CNH2006 | Technit_M01 |
|  | Techint_M02 |
|  | PIER_01E |
|  | PIER_02D |

# 7.	Relatório Fotográfico

| Foto | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , localizado em Paranaguá. |
| 02 | Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , localizado em Paranaguá. |
| 03 | Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , antena de GPS em rastreio. |
| 04 | Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , plaqueta de identificação. |
| 05 | Marco de Transferência RN01-CHD2006 – antena de GPS em rastreio. |
| 06 | Marco de Transferência RN01-CHD2006 – plaqueta de identificação. |
| 07 | Marco de Transferência P04-LAJE – antena de GPS em rastreio. |
| 08 | Marco de Transferência P04-LAJE – antena de GPS em rastreio. |
| 09 | Marco de Rastreio – P01 – Linha da praia – antena de GPS em rastreio. |
| 10 | Marco de Rastreio – P01 – Linha da praia – plaqueta de identificação. |
| 11 | Marco de Rastreio – P02 – Cais 1 – antena de GPS em rastreio. |
| 12 | Marco de Rastreio – P02 – Cais 1 – plaqueta de identificação. |
| 13 | Marco de Rastreio – P03 – Cais 2 – antena de GPS em rastreio. |
| 14 | Marco de Rastreio – P03 – Cais 2 – plaqueta de identificação. |
| 15 | Marco de rastreio – P05 – Portaria ( antes da implantação do marco). |
| 16 | Marco de Rastreio – P06 – Estrada (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado direito) – antena de GPS em rastreio. |
| 17 | Marco de Rastreio – P06 – Estrada (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado direito) – plaqueta de identificação. |
| 18 | Marco de Rastreio – P07 –Divisa de terreno com Techint – antena de GPS em rastreio. |
| 19 | Marco de Rastreio – P07 –Divisa de terreno com Techint – plaqueta de identificação. |
| 20 | Marco de Rastreio – P08 – Estrada, dentro da cerca Porto Pontal (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado esquerdo) – antena de GPS em rastreio. |
| 21 | Marco de Rastreio – P08 – Estrada, dentro da cerca Porto Pontal (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado esquerdo) – antena de GPS em rastreio. |
| 22 | Marco de Rastreio – P08 – Estrada, dentro da cerca Porto Pontal (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado esquerdo) – plaqueta de identificação. |
| 23 | Marco de Rastreio – P09 – Divisa Techint - Linha da praia – antena de GPS em rastreio. |
| 24 | Marco de Rastreio – P09 – Divisa Techint - Linha da praia – plaqueta de identificação. |
| 25 | Marco de Rastreio – P10 – Píer Techint LE – antena de GPS em rastreio |
| 26 | Marco de Rastreio – P10 – Píer Techint LE – plaqueta de identificação |
| 27 | Marco de Rastreio – P11 – Píer Techint LD – antena de GPS em rastreio |
| 28 | Marco de Rastreio – P11 – Píer Techint LD – plaqueta de identificação |
| 29 | Marco de Rastreio – M01 – Techint – antena de GPS em rastreio |
| 30 | Marco de Rastreio – M02 – Techint – antena de GPS em rastreio |
| 31 | Marco de Rastreio Píer Techint LE – ponto de alinhamento do Píer – antena de GPS em rastreio |
| 32 | Marco de Rastreio Píer Techint LD – ponto de alinhamento do Píer – antena de GPS em rastreio |
| 33 | Ponto de alinhamento Píer Techint |
| 34 | Ponto de alinhamento Píer Techint |

01	Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , localizado em Paranaguá.

02	Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , localizado em Paranaguá.

03	Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , antena de GPS em rastreio.

04	Marco de Amarramento SILÃO – DHN 60043 , plaqueta de identificação.

05	Marco de Transferência RN01-CHD2006 – antena de GPS em rastreio.

06	Marco de Transferência RN01-CHD2006 – plaqueta de identificação.

07	Marco de Transferência P04-LAJE – antena de GPS em rastreio.

08	Marco de Transferência P04-LAJE – antena de GPS em rastreio.

09	Marco de Rastreio – P01 – Linha da praia – antena de GPS em rastreio.

10	Marco de Rastreio – P01 – Linha da praia – plaqueta de identificação.

11	Marco de Rastreio – P02 – Cais 1 – antena de GPS em rastreio.

12	Marco de Rastreio – P02 – Cais 1 – plaqueta de identificação.

13	Marco de Rastreio – P03 – Cais 2 – antena de GPS em rastreio.

14	Marco de Rastreio – P03 – Cais 2 – plaqueta de identificação.

15	Marco de rastreio – P05 – Portaria ( antes da implantação do marco).

16	Marco de Rastreio – P06 – Estrada (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado direito) – antena de GPS em rastreio.

17	Marco de Rastreio – P06 – Estrada (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa

de terreno com Techint, lado direito) – plaqueta de identificação.

18	Marco de Rastreio – P07 –Divisa de terreno com Techint – antena de GPS em rastreio.

19	Marco de Rastreio – P07 –Divisa de terreno com Techint – plaqueta de identificação.

20	Marco de Rastreio – P08 – Estrada, dentro da cerca Porto Pontal (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado esquerdo) – antena de GPS em rastreio.

21	Marco de Rastreio – P08 – Estrada, dentro da cerca Porto Pontal (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado esquerdo) – antena de GPS em rastreio.

22	Marco de Rastreio – P08 – Estrada, dentro da cerca Porto Pontal (meio caminho portaria Porto Pontal / Divisa de terreno com Techint, lado esquerdo) – plaqueta de identificação.

23	Marco de Rastreio – P09 – Divisa Techint - Linha da praia – antena de GPS em rastreio.

24	Marco de Rastreio – P09 – Divisa Techint - Linha da praia – plaqueta de identificação.

25	Marco de Rastreio – P10 – Píer Techint LE – antena de GPS em rastreio

26	Marco de Rastreio – P10 – Píer Techint LE – plaqueta de identificação

27	Marco de Rastreio – P11 – Píer Techint LD – antena de GPS em rastreio

28	Marco de Rastreio – P11 – Píer Techint LD – plaqueta de identificação

29	Marco de Rastreio – M01 – Techint – antena de GPS em rastreio

30	Marco de Rastreio – M02 – Techint – antena de GPS em rastreio

31	Marco de Rastreio Píer Techint LE – ponto de alinhamento do Píer – antena de

GPS em rastreio

32	Marco de Rastreio Píer Techint LD – ponto de alinhamento do Píer – antena de GPS em rastreio

33	Ponto de alinhamento Píer Techint

34	Ponto de alinhamento Píer Techint

# 8.	Apresentação

Os trabalhos estão sendo apresentados através de uma cópia de relatório impresso e CD contendo:

- Arquivos de Dados Brutos de GPS em formato EzSurv;

- Arquivos de Dados Brutos de GPS em formato RINEX;

- Arquivos Digitais de Fotografias;

- Arquivos .TXT, contendo relatórios parciais 01/02/03/04 gerados pelo software eZSurv, referente aos cálculos de coordenadas;

- Arquivo .DWG da Planta Geral – Versão Autocad 2004;

- Arquivo de relatório final digital formato .PDF (ADOBE ACROBAT)

- Arquivo de relatório final digital COM FOTOS formato .PDF (ADOBE ACROBAT).

# 9.	Croqui de situação dos marcos

Anexo apresentamos planta geral dos pontos implantados e rastreados, escala 1:5000.

# 10.	Monografia dos marcos de referência

Anexo apresentamos cópias das monografias dos marcos utilizados como referência:

- CURITIBA - UFPR, pertencente a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do IBGE, localizado na Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Jardim das Américas, Curitiba, PR.

- DHN 60043 (Diretoria de Hidrografia e Navegação), localizada na cabine de controle do SILÃO, Porto de Paranaguá, Paranaguá, PR.

# 11.	Engenheiro Responsável Técnico e Supervisor

Eng. Marcio Alexandre Wanderwegen – CREA PR 93.562/D

Eng. Paulo R. Wenzel de Carvalho – CREA PR 14.987/D