PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

# Programa de Gerenciamento de

# Resíduos Sólidos

Salvador – BA

Equipe Técnica

Responsabilidade Técnica

GABRIELLA ALMEIDA DE FARIA, Biólogo, Esp.,

CRBio 27.049/5

Gerente de Meio Ambiente

Apoio Técnico

Andreia Caldas

Coordenadora de Meio Ambiente

Camila Campos

Analista Ambiental

Caroline Freitas

Graduanda em Ciências Biológicas

1. APRESENTAÇÃO

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de nº 5, de 05 de agosto de 1993, art. 1º inciso I, possui a definição de Resíduos Sólidos, conforme a NBR nº 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividade da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d’água, ou seja, para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível.

A gestão dos resíduos sólidos busca tornar viável o retorno desses materiais ao processo produtivo, de forma a reduzir o consumo de matéria-prima, com ganhos ambientais e também econômicos. Como exemplos de materiais reutilizados em sua totalidade estão os resíduos metálicos, que são fundidos e retornam à linha de produção, sendo classificados como resíduos de pré-consumo.

A disposição dos resíduos constitui-se em uma questão legal e ambiental, e faz com que empresas geradoras disponham estes resíduos de forma ambientalmente correta. Neste sentido o adequado manejo dos resíduos sólidos manipulados e gerados é de fundamental necessidade para as empresas.

A gestão adequada dos resíduos pressupõe cuidados em diversas etapas desde o manuseio, acondicionamento, armazenagem, coleta, transporte até o tratamento e/ou disposição final. Observando sempre as condições de segurança tais como: isolamento, sinalização e controle de operação.

No que se refere a proteção ambiental, se verifica a necessidade de adoção de medidas tais como: impermeabilização inferior da área, colocação de cobertura, instalação de sistemas de drenagem de águas pluviais e de líquidos percolados e derramamentos acidentais, construção de bacias de contenção e de poços de monitoramento de qualidade de águas subterrâneas.

Este programa norteia as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, contemplando a segregação na origem, coleta, manipulação, reutilização, tratamento e disposição final.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

O Programa tem como objetivo melhorar as medidas de segurança e higiene no trabalho, assim como minimizar os impactos ambientais gerenciando adequadamente os resíduos no TPC.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Minimizar e registrar a geração de resíduos no TPC;

- Coletar, encaminhar para tratamento, armazenar, transportar e dispor adequadamente os resíduos;

- Proteger a saúde dos colaboradores e o meio ambiente;

- Cumprir a legislação vigente; e

- Reduzir o volume e a massa de resíduos contaminantes no meio ambiente.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para as ações do programa se constitui: diagnostico sobre a sistemática de destinação dos resíduos na central de resíduos; Implantação detalhada das alterações necessárias para o transporte e coleta do que será descartado; Adoção de recipientes específicos para a segregação dos diferentes tipos de resíduos; Treinamento dos colaboradores; Acompanhamento contínuo para a solução de problemas pontuais que possam surgir e para aperfeiçoamento do plano de gestão; Avaliação dos resultados que pontuam o desempenho da equipe de conservação e limpeza, segregação, e destinação dos resíduos descartados; e na comprovação documental da destinação compromissada dos resíduos, obtida em cada um dos locais de destinação dos resíduos.

4. AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

  - Destinação Final

Tabela 1 – Distribuição da geração total dos Resíduos por tipo e quantidade gerados no semestre.

| Central de Resíduos do Terminal Portuário Cotegipe |
| --- |
| TIPO DE RESÍDUO | QUANTIDADE TOTAL ENCAMINHADA ATERRO/RECICLAGEM/TRATAMENTO |
| Resíduos de madeira | 5 m3 |
| Resíduos de papel/ papelão | 14 m3 |
| Resíduos de varrição não perigosos | 23 m3 |
| Resíduos Sanitários | 9 m3 |
| Resíduos plásticos | 18 m3 |
| Resíduos Sanitários | 1 m3 |
| Sucatas de metais | 16 m3 |
| Resíduos Perigosos (pilhas, baterias, latas com pigmentos, águas residuárias, embalagens de produtos químicos em geral, EPI’s contaminados, buchas e trapos contaminados). | 1.860Kg |
| Tambores metálicos | 13 un |
| Lâmpadas fluorescentes | 452 un |
| Resíduos Gerais | 138 m3 |
| Central de Resíduos do m.dIAS bRANCO |
| TIPO DE RESÍDUO | QUANTIDADE TOTAL ENCAMINHADA PARA TRATAMENTO |
| Resíduos de Saúde | 21,800 Kg |
| Óleo lubrificante | 353 litros |

O total restante de resíduos foram gerados pela M. Dias Branco.

Não ocorreu doação de vidro, pois a quantidade gerada foi insignificante.

Anexo 1: Certificado de descaracterização de lâmpadas fluorescentes; Certificado de Tratamento Térmico de Resíduos; Certificado de coleta de óleo usado ou contaminado; Declaração da doação de resíduos Classe B e C para cooperativa; Certificado de Tratamento de Resíduos de Saúde; Certificado de descarte de madeiras; Tickets de pesagem de resíduos orgânicos.

  - Educação Ambiental

As campanhas educativas foram trabalhadas no Programa de Educação Ambiental com colaboradores.

  - Visita as Cooperativas

Realizamos visitas as cooperativas Recicoop e Cooperguary a fim de verificar o processo de separação e destinação dos resíduos. Além de firmar a parceria da empresa com as cooperativas que ficam na área de influência do Porto.

  - Doação de resíduos classe II B

No período foram doados 53 m3 de resíduos passíveis de reciclagem para as cooperativas Cooperguary.

  - Acompanhamento do desempenho da coleta seletiva

O acompanhamento é realizado pela equipe de meio ambiente onde são levantadas o descarte dos resíduos nos coletores específicos de coleta seletiva. De acordo com o resultado é verificada a necessidade de treinamentos de colaboradores.

- RESULTADOS ALCANÇADOS

Destinação adequada de resíduos e minimização da geração.

A coleta dos resíduos foi previamente planejada diariamente, seguindo uma periodicidade predefinida e seguindo uma hierarquia de recolha de resíduos. O transporte dos resíduos foi realizado de forma adequada e segura para não comprometer a segregação, não danificar os recipientes contentores, não propiciar vazamentos e/ou derramamentos e, no caso de resíduos a granel, não propiciar a geração de poeira e de novos resíduos no solo e/ou nas vias de tráfego.

A contratação dos serviços de transporte e disposição final foi realizado por empresas responsável pela disposição final do resíduo em questão e autorizadas pelos órgãos ambientais.

- Os resíduos coletados pela Milenium Serviços Técnicos Ltda são destinados para os seguintes aterros: Ambiental Empreendimentos Ltda; Battre – Bahia Transferência e Tratamento  de Resíduos AS.

- Os resíduos coletados pela empresa ECOMODAL são destinados para a Comercial de Resíduos Carneiro Beneficiamento e Reciclagem Ltda. A Comercial de Resíduos Carneiro Beneficiamento e Reciclagem Ltda, esta licenciada pelo Instituto do Meio Ambiente – IMA, atualmente Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, para operar uma unidade de Armazenamento e tratamento térmico de resíduos classe I e II com capacidade para preparar 13.000t/ano de blend e incinerar 6.000 t/ano.

A saída dos resíduos perigosos seguiu os requisitos da NBR 7500/2008 – identificação para transporte, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos; 7501/2088 – transporte terrestre de produtos perigosos – terminologia; e 7503/2008 – ficha de emergência e envelope para o transporte de resíduos perigosos – características, dimensões e preenchimento.

Os resíduos saem com um envelope anexo contendo os seguintes documentos: Manifesto de Transporte de Resíduo (MTR) em três vias sendo uma para o gerador, outra para o transportador e outra para o receptor; Autorização de Transporte de Resíduo Perigoso – ATRP concedida pelo órgão estadual INEMA; Fichas de Emergência; Rotograma; Plano de Viagem; Check list; Licenças de Operação da Ecomodal, do TPC e da Comercial de Resíduos Carneiro e Nota Fiscal. Ao final do processo é emitido um certificado de destinação final desses resíduos. Anexo 02

- A empresa Ivomax Serviços Ambientais, realiza a descaracterização das lâmpadas na Central de Resíduos através do sistema papa-lâmpadas (dispositivo móvel de descontaminação). Ao final do processo é emitido um certificado de descontaminação dessas lâmpadas.

- As cooperativas: Recicoop e Coopeguary realizam a coleta dos resíduos passíveis de reciclagem.

Estas ações geram uma iniciativa mais consciente de que os resíduos estão sendo destinados de forma adequada. Um ambiente mais limpo e saneado traz também a satisfação do trabalhador que intui imediatamente a preocupação da empresa com sua própria saúde, motivando-os para as suas tarefas diárias. Neste sentido a adoção de hábitos saudáveis criados desde o inicio e estimulados quanto a sua repetição são mecanismos eficientes para um meio ambiente saudável.

6.REFERÊNCIAS

BRASIL. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004: 2004 Resíduos Sólidos – Classifica os Resíduos Sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente.

FERREIRA, A.B.H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira. 1999.

HAMMES, Valéria Sucena, Ver – Percepção do Diagnóstico Ambiental, volume 3, 2.ed. São Paulo: Editora Globo S.A.

NETO, José da Costa Marques, Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição no Brasil. 1.ed. São Carlos: Editora Rima. 2005.