Cliente

Shell Brasil Ltda

Projeto

Caracterização físico-química e toxicológica da água produzida pelo sistema de produção de Bijupirá & Salema, tratada e descartada pelo FPSO Fluminense, avaliação de 2007

relatório

Relatório Técnico HRT-Petroleum 07.SH0024

Agosto de 2008 (revisão 03)

Responsáveis Técnicos

Vladimir Oliveira Elias,PhD.

Paula Vieira Castellões, MSc.

Rodrigo Skowronski, PhD.

Rui Guedes, BSc.

PARCERIA COM

PIR2 Consultoria Ambiental

# Responsáveis Técnicos

Vladimir Oliveira Elias, PhD.

HRT – High Resolution Technology

Diretor;  vladimir@hrt.com.br

CRQ-3  032.124-07;  CTFAIDA IBAMA  194599

Paula Vieira Castellões, MSc.

PIR2 Consultoria Ambiental Ltda.

Diretora Executiva;  paula@pir2.com.br

CRBio-2  29.526/02;  CTFAIDA IBAMA  216354

Rui Guedes, BSc.

PIR2 Consultoria Ambiental Ltda.

Diretor de Operações e Logística;  rui@pir2.com.br

CRBio-2  38.170/02;  CTFAIDA IBAMA  216598

# Índice

I. Introdução	4

II. coleta e IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS	5

III. resultados	9

IV. considerações	11

V. bibliografia	12

VI. Equipe Técnica	12

# I. Introdução

A caracterização, química, físico-química e toxicológica da água produzida pelo sistema de produção de Bijupirá & Salema, tratada e descartada pelo FPSO Fluminense é requerida como parte integrante do Projeto de Monitoramento Ambiental do Plano de Controle Ambiental (PCA) de Bijupirá e Salema.

A presente caracterização atende aos parâmetros elencados no referido projeto (PMA do PCA). No entanto, com o objetivo de atender também à Resolução CONAMA 393-07 foram selecionados os parâmetros apresentado na tabela I.1.1.

TABELA I.1-I

Parâmetros elencados para a caracterização físico-química e toxicológica da água produzida pelo FPSO Fluminense nos Campos de Bijupirá/Salema, avaliação de 2007.

| Parâmetros selecionados e metodologia de análise |
| --- |
| Parâmetro | atende a | metodologia de análise |
|  | PMA do PCA | CONAMA Nº393/2007 | método | unidade | LD | LQ |
| Temperatura |  |  | – | oC | – | – |
| PH |  |  | SM9040B | – | – | – |
| Densidade |  |  | – | g/mL | – | – |
| Salinidade |  |  | SM2520B | – | – | – |
| Carbono Orgânico Total Dissolvido (COD) |  |  | SM5310B | mg/L | 1 | 3 |
| Nitrogênio amoniacal total |  |  | USEPA 350.2 | mg/L | 2 | 5 |
| Sulfetos |  |  | USEPA 376.2 | mg/L | 0,03 | 0,1 |
| Fenóis totais |  |  | USEPA 5530C | mg/L | 0,03 | 0,1 |
| óleos e graxas |  |  | USEPA 1664 | mg/L | 2,5 | 5 |
| Arsênio total (As) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,04 | 0,08 |
| Bário total (Ba) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,006 | 0,16 |
| Cádmio total (Cd) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,002 | 0,04 |
| Chumbo total (Pb) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,03 | 0,08 |
| Cobre total (Cu) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,03 | 0,24 |
| Cromo total (Cr) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,01 | 0,08 |
| Ferro total (Fe) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,32 | 2,4 |
| Mercúrio total (Hg) |  |  | USEPA 7470A | mg/L | 0,001 | 0,003 |
| Manganês total (Mn) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,024 | 0,16 |
| Níquel total (Ni) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,022 | 0,08 |
| Vanádio total (V) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,042 | 0,08 |
| Zinco total (Zn) |  |  | USEPA 6010B | mg/L | 0,06 | 0,8 |
| Benzeno |  |  | USEPA 8021B | µg/L | 3 | 9 |
| Tolueno |  |  |  |  |  |  |
| Etilbenzeno |  |  |  |  |  |  |
| m, p-Xileno |  |  |  |  |  |  |
| o-Xileno |  |  |  |  |  |  |
| BTEX Total |  |  |  |  |  |  |
| Naftaleno |  |  | USEPA 8270 | µg/L | 1 | 3 |
| Acenaftileno |  |  |  |  |  |  |
| Acenafteno |  |  |  |  |  |  |
| Fluoreno |  |  |  |  |  |  |
| Fenantreno |  |  |  |  |  |  |
| Antraceno |  |  |  |  |  |  |
| Fluoranteno |  |  |  |  |  |  |
| Pireno |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(a)antraceno |  |  |  |  |  |  |
| Criseno |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(b)fluoranteno |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(k)fluoranteno |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(a)pireno |  |  |  |  |  |  |
| Indeno(1, 2, 3-cd)pireno |  |  |  |  |  |  |
| Dibenz(a,h) antraceno |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(g,h,i)perileno |  |  |  |  |  |  |
| HPA Total (( 16 prioritários) |  |  |  |  |  |  |
| total de alcanos |  |  | USEPA 8015B | µg/L | 100 | 300 |
| HTP (através do perfil cromatográfico) |  |  |  |  | 100 | 300 |
| Radioisótopo rádio-226 (226Ra) |  |  | contagens alfa e beta total | mBq/L | – | – |
| radioisótopos rádio-228 (228Ra) |  |  |  | mBq/L | – | – |
| toxicidade aguda com M. juniae |  |  | NBR 15.350 | – | – | – |
| toxicidade crônica com L. variegatus |  |  | NBR 15.308 | – | – | – |
| mg/L = ppm (partes por milhão); µg/L = ppb (partes por bilhão |
| LD = limites de detecção do método analítico = é a menor concentração do analito em uma amostra, que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, sob determinadas condições experimentais. Para métodos analíticos instrumentais, o critério adotado é a relação sinal / ruído de 3:1, por exemplo. |
| LQ = limite de quantificação do método analítico = é a menor concentração do analito que pode ser determinada com precisão e exatidão, aceitáveis, sob determinadas condições experimentais. Por sua vez, por exemplo, o LQ é calculado como a concentração do analito para o qual a relação sinal/ ruído é de 10:1. |

# II. coleta e IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

As amostras de água produzida obtidas para a análise de 2007 foram coletadas na saída do floatation cell para o mar, em 03 de dezembro de 2007, às 13:00h, conforme pode ser observado na planilha de campo preenchida pelo responsável pela coleta das amostras (Sr. José Jorge Xavier dos Santos), apresentada a seguir (Figura II-1).

FIGURA II-1

Planilha de Campo – registro da coleta das amostras analisadas de água produzida pelo FPSO Fluminense, Projeto Bijupirá & Salema.

Dentre as características da água produzida na coleta, a temperatura da amostra na coleta era de 60ºC, sendo a temperatura do descarte (após junção com linha da overboard) de 34ºC, e o teor de óleos e graxas, segundo os dados do controle do descarte, avaliado pelo método espectrofotométrico, era de 20ppm (ppm = mg/L).

Na coleta, de acordo com os parâmetros selecionados para análise, foram preenchidos diferentes tipos de frascos contendo diferentes preservantes, ou não, dependendo dos parâmetros a serem analisados, conforme apresentado na Figura II-2.

FIGURA II-2

Relação de frascaria a ser completada com amostras de água produzida, segundo informações enviadas a campo com instruções de coleta para análise da água produzida pelo FPSO Fluminense, Projeto Bijupirá & Salema, avaliação de 2007.

Em terra, no ato de recebimento das amostras pela equipe da PIR2 Consultoria Ambiental, parceira da HRT Petroleum na implementação deste projeto de caracterização físico-química e toxicológica da água produzida de Bijupirá & Salema, avaliação de 2007, estas foram fotografadas (Figura II-2) e receberam um número único de identificação (login): 016SH0001.

Figura II-2

Frascos contendo água produzida dos campos de Bijupirá e de Salema, FPSO Fluminense, coletadas em dezembro de 2007. (a ) e (b) visão geral de todas as amostras recebidas, (c) detalhes dos vials com amostra e (d) presença de bolha na amostra do vial.

Em todos os frascos preenchidos com amostra da água produzida foi observado que a água encontrava-se levemente turva, conforme pode ser observado no registro fotográfico apresentado, fornecendo indícios de que existiam alguns componentes misturados à água após a passagem pela formação e tratamento no FPSO, antes de seu descarte no ambiente, considerando que as amostras foram coletadas na saída do floatation cell para o mar.

As amostras 016SH0001 foram identificadas também pelos laboratórios responsáveis pelas análises: Analytical Technology Serviços Analíticos e Ambientais Ltda., Labtox Laboratório de Análise Ambiental Ltda. e Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). A seguir é apresentada uma tabela com a identificação (Login) das amostras (Tabela II-I) segundo os responsáveis pelas análises, incluindo as observações registradas pelos laboratórios acerca das condições de recebimento das amostras.

Salienta-se que as metodologias de coleta e análise basearam-se também no proposto pela Associação Norueguesa da Indústria do Petróleo (OLF - The Norwegian Oil Industry Association) em suas recomendações para amostragem e análise de água produzida (OLF, 2003).

Tabela II-I

Identificação das amostras de água produzida pelo FPSO Fluminense para a realização das análises do Projeto Bijupirá & Salema, avaliação de 2007 (LOGIN 016SH0001), pelos laboratórios responsáveis pelas análises.

| Identificação dos laboratórios responsáveis pelas análises |
| --- |
| identificação no laboratório | parâmetros a serem analisados | laboratório | responsável(is) técnico(s) |
| 1177/07 | óleos e graxas | Nalco Brasil Ltda | Gleydston Neri dos Santos CRQ 03212855 - 3ª Região |
| LOG nº 9096A | pH, salinidade, densidade, COD, metais totais (As, Ba, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, V e Zn), Nitrogênio amoniacal total, Fenóis totais , sulfetos, BTEX, PAH e TPH | Analytical Technology Serviços Analíticos e Ambientais Ltda. | Ana Paula Ahualli CRQ 4ª região nº04121814 |
| LRAe 818/07 | radioisótopos Ra-226 e Ra-228 | IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclerares Centro de Metrologia das Radiações Laboratório de Radiometria Ambiental | Dra. Joselene de Oliveira |
| L364107 | teste de toxicidade aguda com Mysidopsis juniae e teste de toxicidade crônica com Lytechinus variegatus | LABTOX - Laboratório de Análise Ambiental Ltda. | Dra. Marcia Vieira Reynier CRBio-2 07.135/02 MSc. Leila A. da Silva Kraus CRBio-2 12.156/02 |

# III. resultados

Os resultados obtidos são apresentados a seguir (Tabela III-I).

Tabela III-I.

Resultados das análises efetuadas na água produzida do FPSO Fluminense. Campo de Bijupirá & Salema, avaliação de 2007.

| RESULTADOS |
| --- |
| Parâmetro | unidade | LD | LQ | resultado | método analítico |
| temperatura | oC | – | – | 60 | in situ |
| pH | – | – | – | 7,85 | SM 9040B |
| densidade | g/cm3 | – | – | 1,01 | – |
| salinidade | – | – | – | 0,02 | SM 2520B |
| Carbono Orgânico Total (COT) | mg/L | 1 | – | 284 | SM 5310B |
| Carbono Orgânico Dissolvido (COD) | mg/L | 1 | – | 283 |  |
| Nitrogênio amoniacal total | mg/L | 0,2 | 0,6 | 0,29 | USEPA SW 846 350.2 |
| Sulfetos | mg/L | 0,1 | 0,3 | ND | USEPA SW 846 376.2 |
| Fenóis totais | mg/L | 0,02 | 0,06 | ND | SM 5530C |
| óleos e graxas | mg/L | NI | NI | 16,67 | gravimétrico |
| Arsênio total (As) | mg/L | 0,01 | 0,03 | ND | USEPA SW 846 6010B |
| Bário total (Ba) | mg/L | 0,006 | 0,018 | 4,43 |  |
| Cádmio total (Cd) | mg/L | 0,002 | 0,06 | ND | USEPA SW 846 6010B |
| Chumbo total (Pb) | mg/L | 0,002 | 0,006 | ND |  |
| Cobre total (Cu) | mg/L | 0,025 | 0,075 | ND |  |
| Cromo total (Cr) | mg/L | 0,005 | 0,015 | ND |  |
| Ferro total (Fe) | mg/L | 0,03 | 0,09 | 1,91 |  |
| Mercúrio total (Hg) | mg/L | 0,0006 | 0,0018 | ND | USEPA SW 846 7470A |
| Manganês total (Mn) | mg/L | 0,001 | 0,003 | 0,367 | USEPA SW 846 6010B |
| Níquel total (Ni) | mg/L | 0,006 | 0,018 | ND |  |
| Vanádio total (V) | mg/L | 0,004 | 0,012 | ND |  |
| Zinco total (Zn) | mg/L | 0,004 | 0,012 | ND |  |
| Benzeno | µg/L | 3 (1) | 9 (1) | 836,64 | USEPA 8021B |
| Tolueno | µg/L |  |  | 948,12 |  |
| Etilbenzeno | µg/L |  |  | 79,38 |  |
| m, p-Xileno | µg/L |  |  | 289,07 |  |
| o-Xileno | µg/L |  |  | 159,11 |  |
| BTEX Total | µg/L |  |  | 2312,32 |  |
| Naftaleno | µg/L | 2,5 (1) | 7,5 (1) | 254,49 | USEPA 8270 |
| Acenaftileno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Acenafteno | µg/L | 2,5 (1) | 7,5 (1) | 7,61 |  |
| Fluoreno | µg/L | 2,5 (1) | 7,5 (1) | 23,27 |  |
| Fenantreno | µg/L | 2,5 (1) | 7,5 (1) | 67,79 |  |
| Antraceno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Fluoranteno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Pireno | µg/L | 2,5 (1) | 7,5 (1) | 5,61 |  |
| Benzo(a)antraceno | µg/L | 2,5 (1) | 7,5 (1) | 6,01 |  |
| Criseno | µg/L | 2,5 (1) | 7,5 (1) | 5,46 |  |
| Benzo(b)fluoranteno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Benzo(k)fluoranteno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Benzo(a)pireno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Indeno(1, 2, 3-cd)pireno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Dibenzo(a,h) antraceno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| Benzo(g,h,i)perileno | µg/L | 0,05 (1) | 0,15 (1) | ND |  |
| HPA Total | µg/L | – | – | 370,24 |  |
| C10 | µg/L | 50 (1) | 150 (1) | 50,55 | USEPA 8015B |
| C11 | µg/L |  |  | 130,71 |  |
| C12 | µg/L |  |  | 168,76 |  |
| C13 | µg/L |  |  | 391,99 |  |
| C14 | µg/L |  |  | 237,96 |  |
| C15 | µg/L |  |  | 290,92 |  |
| C16 | µg/L |  |  | 216,56 |  |
| C17 | µg/L |  |  | 140,12 |  |
| Pristano | µg/L |  |  | 119,2 |  |
| C18 | µg/L |  |  | 117,01 |  |
| Fitano | µg/L |  |  | 91,18 |  |
| C19 | µg/L |  |  | 110,07 |  |
| C20 | µg/L |  |  | 100,05 |  |
| C21 | µg/L |  |  | 74,38 |  |
| C22 | µg/L |  |  | 75,17 |  |
| C23 | µg/L |  |  | 71,15 |  |
| C24 | µg/L |  |  | 103,71 |  |
| C25 | µg/L |  |  | 83,14 |  |
| C26 | µg/L |  |  | 82,02 |  |
| C27 | µg/L |  |  | 71,87 |  |
| C28 | µg/L |  |  | 74,84 |  |
| C29 | µg/L |  |  | 56,31 |  |
| C30 | µg/L |  |  | ND |  |
| C31 | µg/L |  |  | ND |  |
| C32 | µg/L |  |  | ND |  |
| C33 | µg/L |  |  | ND |  |
| C34 | µg/L |  |  | ND |  |
| C35 | µg/L |  |  | ND |  |
| C36 | µg/L |  |  | ND |  |
| total n-alcanos | µg/L | – | – | 2647,29 |  |
| total de alcanos | µg/L | – | – | 2857,67 |  |
| HRP | µg/L | – | – | 9268,32 |  |
| MCNR | µg/L | – | – | 23462,22 |  |
| HTP | µg/L | 1450 (1) | 4350 (1) | 32730,54 |  |
| radioisótopos Ra-226 | mBq/L | – | – | 4,4 ± 0,4 | .(2) |
| radioisótopos Ra-228 | mBq/L | – | – | 24 ± 1 | .(2) |
| toxicidade aguda com M. juniae | CL (I) 50; 96h | 1,12% | NBR 15.308 |
|  | intervalo de confiança (IC) | 1,05 – 1,20% |  |
|  | sobrevivência no controle | 100% |  |
|  | ensaio com Zinco | 0,26mg/L (IC = 0,24 - 0,28mg/L) |  |
| toxicidade crônica com L. variegatus | CENO | 1,56% | NBR 15.350 |
|  | CEO | 3,12% |  |
|  | valor crônico (VC) | 2,21% |  |
|  | sobrevivência no controle | 87,20% |  |
|  | ensaio com DSS | 1,02mg/L (IC = 0,91 - 1,08mg/L) |  |
| NI = não informado; NC= não conclusivo; ND = não detectado; mg/L = ppm (partes por milhão); µg/L = ppb (partes por bilhão); |
| SM = Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 20th Ed.; USEPA = United States Environmental Protection Agency; USEPA SW 846 = Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods |
| LD = limites de detecção do método analítico = é a menor concentração do analito em uma amostra, que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, sob determinadas condições experimentais |
| LQ = limite de quantificação do método analítico = é a menor concentração do analito que pode ser determinada com precisão e exatidão, aceitáveis, sob determinadas condições experimentais |
| hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP), hidrocarbonetos resolvidos de petróleo (HRP), mistura complexa não resolvida (MCNR), alcanos normais (n-alcanos) |
| CL (I) 50; 96h = concentração letal inicial mediana (concentração letal para 50% dos organismos em 96 horas de exposição) |
| CENO = maior concentração utilizada que não causa efeito significativamente diferente no controle; CEO = menor concentração utilizada que causa efeito significativamente diferente do controle |
| (1) limites elevados devido à necessidade de diluição da amostra |
| (2) Os limites de detecção e/ou quantificação, assim como os resultados com brancos e outros detalhes das análises podem ser encontrados nos laudos em anexo |
| * o limite máximo estabelecido para o Teor de Óleos e Graxas para o descarte de água produzida, depois da publicação da Resolução CONAMA No393/2007, passou a ser de 29mg/L para a média mensal e 42mg/L para o valor máximo diário. |

# IV. considerações

Dentre os parâmetros analisados da água produzida pelo FPSO Fluminense, cerca de 50% não foi detectada (ocorreu em concentrações abaixo do limite de detecção do método analítico).

O teor de óleos e graxas da amostra de água produzida analisada pelo método gravimétrico foi de 16,67mg/L, ou seja, inferior ao valor máximo permissível conforme estabelecido pela RESOLUÇÃO Nº 393, Art. 5, de 08 de Agosto de 2007 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA.

No que se refere à toxicidade, os valores observados: 11.200 mg/L (M. juniae) e 31.200 mg/L (L. variegatus) podem ser considerados, de acordo com o critério para fluidos adotado por Swan et al. (1994 apud IBAMA, 2007), como de toxicidade “leve”, isso sem considerar e diluição do local o que certamente reduziria bruscamente a toxicidade nos primeiro metros da área de lançamento.

# V. bibliografia

CONAMA, 2007. Dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências. Resolução Nº 393, de 08 de agosto de 2007. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 3p.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), 2007. Guia para o Licenciamento Ambiental das Atividades de Perfuração de Poços de Óleo e Gás. http://www.brasil-rounds.gov.br/round9/guias_R9/perfuracao_R9/apresentacao.htm

OLF (Norwegian Oil Industry Association), 2003. Recommended Guidelines for The sampling and analysis of produced water. Guideline No: 085, June 2003.14p. (http://www.olf.no/?14820.pdf)

# VI. Equipe Técnica

Estão diretamente envolvidos na implementação deste projeto e confecção dos relatórios:

| EQUIPE TÉCNICA |
| --- |
| EMPRESA/PROFISSIONAL | CARGO/ RESPONSABILIDADE | REGISTRO DE CLASSE | CTFAIDA/IBAMA (*) |
| HRT-Petroleum | empresa | CNPJ 06.940.354/0001-00 | 590416 |
| Marcio Rocha Mello, PhD. | Presidente - HRT | CREA 2225/D | 264522 |
| Paul William Brooks, PhD. | Diretor - HRT | químico - sem registro (estrangeiro) | 590464 |
| Vladimir Oliveira Elias, PhD. | Diretor - HRT | CRQ-3 032124-07 | 194599 |
| PIR2 Consultoria Ambiental Ltda. | empresa | CNPJ 07.081.997/0001-09 CRBio-2 1219/02 | 590406 |
| Paula Vieira Castellões, MSc. | Diretora Executiva – PIR2 | CRBio-2 29526/02-D | 216354 |
| Rui Guedes, Bach. | Diretor de Operações e Logística – PIR2 | CRBio-2 38170/02 | 216598 |
| Emiliano Nicolas Calderon, MSc. | Gerente de Projetos – PIR2 | CRBio-2 32.613 | 216554 |

(*)	Registro Técnico Federal das Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental

# VII. Laudos de análise

A seguir são apresentados os laudos dos laboratórios responsáveis pelas análises da água produzida pelo FPSO Fluminense nos Campos de Bijupirá & Salema, Bacia de Campos, avaliação de 2007.

## VII.1. laudo de Análises químicas e físico-químicas (18 páginas)

## VII.2. laudo de toxicidade aguda (5 páginas)

## VII.3. laudo de toxicidade crônica (6 páginas)

## VII.4. laudo de determinação radioquímica (1 página)

## VII.5. laudo de registro diário do teor de óleos e graxas  - TOG pelo método gravimétrico (5 página)

# VIII. Certificados de Registro no IBAMA

# IX. Termo de Responsabilidade Técnica

# Text boxes

a

b

d

c