| Tabela 3A – Parâmetros físicos e químicos determinados nas águas superficiais amostradas em agosto/2002 (período de “seca”/”estiagem”), nas adjacências das rodovias BR-163 e BR-230, no Estado do Pará. |
| --- |
| Pontos de amostrag. | Prof. (m) | pH | Condut. (µS/cm) | Turb. (UNT) | O.D. (mg/L) | T (ºC) | O & G (mg/L) | Zn (mg/L) | Cu (mg/L) | Pb (mg/L) | Hg ((g/L) | Fe (mg/L) | Mn (mg/L) |
| Pt 10-2 | 0,40 | 5,04 | 2 | 14 | 9,22 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 10-2f | 2,00 | 4,74 | 2 | 16 | 9,32 | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 10-1 | 0,30 | 4,82 | 2 | 17 | 8,33 | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 10 | 0,30 | 5,75 | 10 | 2 | 8,27 | 21,2 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,18 | <0,01 |
| Pt 09 | 0,40 | 5,61 | 12 | 18 | 6,21 | 20,9 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,41 | 0,03 |
| Pt 09-f | 2,00 | 5,40 | 12 | 17 | 4,46 | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 08-3 | 0,30 | 5,77 | 26 | 31 | 4,09 | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 08-2 | 0,40 | 6,28 | 39 | 31 | 3,51 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 08-2f |  | nd | nd | nd | nd | nd |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 08-1 | 0,30 | 6,00 | 29 | 18 | 3,38 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 08 | 0,30 | 6,02 | 40 | 39 | 0,95 | 21,5 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 1,90 | 0,78 |
| Pt 07 | 0,30 | 6,03 | 25 | 34 | 8,09 | 24,5 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,75 | 0,04 |
| Pt 06-1 | 0,40 | 6,14 | 23 | 29 | 7,32 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 06 | 0,30 | 6,10 | 25 | 73 | 6,92 | 24,6 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 2,20 | 0,11 |
| Pt 05 | 0,30 | 6,38 | 32 | 18 | 3,56 | 21,6 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 1,50 | 0,20 |
| Pt 04 | 0,30 | 6,10 | 26 | 13 | 4,51 | 23,1 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,80 | 0,09 |
| Pt 03 | 0,30 | 4,84 | 9 | 250va | 8,50 | 24,7 | <5,0 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 1,0 | 25,00 | 3,40 |
| Pt 03-1 | 0,30 | 5,74 | 14 | 55 | 8,22 | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 02 | 0,40 | 5,80 | 22 | 8 | 7,24 | 26,0 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,60 | 0,08 |
| Pt 02-f | 1,50 | 5,53 | 22 | 10 | 6,65 | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 01 | 0,30 | 4,86 | 12 | 12 | 5,81 | 23,6 | 7,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,80 | 0,10 |
| Pt 11 | 0,30 | 5,51 | 22 | 10 | 6,18 | 24,1 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,85 | 0,06 |
| Pt 12 | 0,30 | 5,69 | 27 | 5 | 5,45 | 21,9 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,50 | 0,02 |
| Pt 13 | 0,40 | 5,95 | 23 | 10 | 8,47 | 26,9 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,60 | 0,09 |
| Pt 14 | 0,30 | 5,29 | 14 | 20 | 4,97 | 22,8 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,65 | 0,04 |
| Pt 15 | 0,40 | 5,49 | 19 | 6 | 7,36 | 23,1 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,65 | 0,04 |
| Pt 15-f | 1,00 | 5,60 | 19 | 7 | 6,15 | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 16 | 0,40 | 6,24 | 23 | 14 | 7,94 | 25,0 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,81 | 0,06 |
| Pt 17 | 0,40 | 5,64 | 15 | 23 | 6,67 | 23,4 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 1,30 | 0,10 |
| Pt 17-1 | 0,30 | 5,54 | 15 | 12 | 5,60 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 18 | 0,40 | 6,11 | 22 | 13 | 7,71 | 24,3 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,76 | 0,05 |
| Pt 19 | 0,40 | 5,77 | 23 | 5 | 7,39 | 23,8 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 1,30 | 0,09 |
| Pt 22 | 0,30 | 6,17 | 26 | 8 | 8,12 | 26,9 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 2,00 | 0,12 |
| Pt 21 | 0,40 | 5,84 | 24 | 8 | 7,65 | 24,4 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 1,70 | 0,08 |
| Pt 21-f | 1,20 | 5,45 | 24 | 8 | 7,30 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 21-1 | 0,40 | 5,51 | 24 | 6 | 7,75 | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 20 | 0,30 | 5,67 | 15 | 1 | 8,70 | 24,3 | <5,0 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,63 | 0,02 |
| Pt 20-1 | 0,30 | 3,77 | 6 | 13 | 7,87 | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 20-2 | 0,30 | 4,74 | 12 | 11 | 6,49 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 23 | 0,30 | 5,85 | 22 | 18 | 8,51 | 26,5 | <5,0 | 0,02 | <0,01 | <0,05 | <1,0 | 0,63 | 0,04 |
| Pt 20-3 | 0,40 | 6,42 | 34 | 4 | 8,76 | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt 20-4 | 0,40 | 6,05 | 32 | 10 | 8,48 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: nd – não determinado; va – valor arbitrado, pois excedeu escala do equipamento; < menor que o limite de detecção.